| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |
| --- |
| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 33793( |

КОНСТРУКЦИИ ФАСАДНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ

Методы определения сопротивления

ветровой нагрузке

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

202_

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН: Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН), ФГОУ Санкт- Петербургского архитектурно-строительного университета (СПб ГАСУ).

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 144 «Строительные материалы и изделия»

3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) (протокол от                                       г. №                   )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004―97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004―97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Институт стандартизации Молдовы |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №         от    201      г.  межгосударственный стандарт ГОСТ 33792–201    введен в действие в качестве межгосударственного стандарта с      201    г.

5. ВЗАМЕН ГОСТ 33793-2016

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

( Стандартинформ, оформление, 201

|  | В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии |
| --- | --- |

Содержание

1 Область применения………………………………………………………

2 Нормативные ссылки………………………………………………………………

3 Термины и определения.....................................................................

4. Требования к сопротивлению ветровой нагрузке

4.1. Несущая способность под действием допустимой ветровой нагрузки...

4.2. Работоспособность при многократном воздействии перепадов давления..

4.3. Несущая способность под действием повышенной ветровой нагрузки

5. Метод определения сопротивления ветровой нагрузке……………

5.1. Общие положения.....................................................................................

5.2. Испытательное оборудование и средства контроля................................

5.3. Порядок подготовки к испытаниям.........................................................

5.4. Подготовка образцов.......................................................................

6. Проведения испытаний

6.1. Проведение испытаний при положительном и отрицательном

давлении (под действием допустимой ветровой нагрузки).......................

6.2. Определение работоспособности при многократном воздействии перепадов давления................

6.3. Проведение испытаний при повышенной нагрузке (при необходимости)...

7. Обработка результатов испытаний..............................................

8. Оформление результатов испытания ………………………………….

## Приложение A (рекомендуемое) Проведение совместных испытаний

на воздухо- водопроницаемость и сопротивление ветровой нагрузке

и другие эксплуатационные характеристики КФС………………………......……

Библиография………………………………………………………………………………

Введение

Настоящий стандарт распространяется на конструкции фасадные светопрозрачные (КФС) и направлен на оценку конструктивных и эксплуатационных характеристик всех видов КФС согласно ГОСТ 33079.

Результаты испытаний  используются для оценки эксплуатационных характеристик КФС и разработке новых конструкций.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Конструкции фасадные светопрозрачные Методы определения сопротивления ветровой нагрузке Curtain Walling. Methods for determination resistance to wind load

____________________________________________________________

Дата введения –

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы определения сопротивления ветровой нагрузке наружных конструкций фасадных светопрозрачных (КФС), в том числе с открывающимися элементами при положительном и отрицательном статическом давлении воздуха, изготавливаемых из различных материалов и применяемых в зданиях и сооружениях различного назначения.

Методы, содержащиеся в настоящем стандарте, применяют при проведении типовых, сертификационных, периодических и других лабораторных испытаний.

Требования настоящего стандарта не распространяются на краевые (монтажные) швы по ГОСТ 30971, расположенные по периметру между КФС и испытательной камерой, а также на швы между КФС и конструкцией здания.

- Нормативные ссылки

# В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 577 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

ГОСТ 3899 Преобразователи электроконтактные для контроля линейных размеров. Технические условия

ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 24866 Стеклопакеты клееные. Технические условия

ГОСТ 30971 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия

ГОСТ 33079 Конструкции фасадные светопрозрачные навесные. Классификация. Термины и определения

ГОСТ 33792 Конструкции фасадные светопрозрачные навесные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости

СП50.13330  Тепловая защита зданий. 2018 (с  изменениями)

СП 20.13330 Нагрузки и воздействия. 2016

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать стандарт, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

3.1 сопротивление ветровой нагрузке: Способность конструкции фасадной светопрозрачной сохранять работоспособность и целостность под воздействием давления, имитирующего ветровую нагрузку.

3.2 конструкция фасадная светопрозрачная; КФС: Конструкция, состоящая из каркаса, крепежных элементов, уплотнителей и светопрозрачного и непрозрачного заполнений. [ГОСТ 33079-2014, статья 2.1]

3.3 перемещение ΔС, мм: Величина изменения положения какой-либо точки элемента КФС (как правило, ригеля, стойки, открывающихся элементов) в направлении нормали к плоскости изделия под воздействием ветровой нагрузки.

3.4 прогиб d, мм: Величина, определяемая как разность перемещения точки, расположенной в центральной части элемента КФС (наиболее перемещаемой точки под воздействием ветровой нагрузки), и полусуммы перемещений концов этого элемента.

3.5 предельный прогиб: Максимально допустимый прогиб элемента КФС, устанавливаемый в нормативно-технической документации.

3.6 относительный прогиб, мм: Величина, выражаемая отношением прогиба определенного элемента КФС к его длине и имеющая вид дроби с числителем, равным единице, и знаменателем, выраженным числом.

3.7 испытательное давление Δp, Па: Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях образца при проведении испытания. [ГОСТ 33792, статья 3.4]

3.8 положительное давление: Давление воздуха на наружную поверхность испытываемого образца, превышающее давление на его внутреннюю поверхность. [ГОСТ 33792, статья 3.5]

3.9 отрицательное давление: Давление воздуха на внутреннюю поверхность испытываемого образца, превышающее давление на его наружную поверхность. [ГОСТ 33792, статья 3.6]

3.10 расчетная ветровая нагрузка: Нагрузка, рассчитанная в соответствии с [2] и воспроизводимая при испытаниях при положительном и отрицательном давлении, приложенном к испытываемому образцу.

3.11 повышенная ветровая нагрузка (безопасная нагрузка), Па: Ветровая нагрузка, равная 1,5 кратной расчетной ветровой нагрузке.

3.12 открывающийся элемент: Фрагмент КФС, имеющий рамную конструкцию, оборудованный системой фурнитуры и приспособлений для изменения его положения относительно плоскости фасада для выполнения функций проветривания, обслуживания и пр. Может иметь светопрозрачное и непрозрачное заполнение, элементы управления, приспособления и различные варианты открывания (верхне/нижнеподвесные, выдвижные и др.). [ГОСТ 33792, статья 3.10]

3.13 притвор: Место сопряжения створчатого элемента и коробки КФС. Сопряжение, как правило, происходит через уплотняющие прокладки. [ГОСТ 33792, статья 3.11]

3.14 образец для испытания: Конструкция в сборе или ее фрагмент, удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта, технические характеристики которых соответствуют представленным в испытательный центр (лабораторию) конструкторской документации и нормативным документам. [ГОСТ 33792, статья 3.2]

3.15 остаточная деформация: Изменение формы или размера испытательного образца, которое сохраняется после снятия испытательного давления.

3.16 работоспособность: Способность элементов открывания работать в режиме нормальной эксплуатации после перепадов давления.

3.17 целостность: Неразрушение элементов заполнения при перепаде давления, а также сохранение элементов каркаса конструкции и уплотнителей в проектном положении после снятия нагрузки.

- Требования к сопротивлению ветровой нагрузке

Конструкция фасадная светопрозрачная должна безопасно передавать допустимую нагрузку на конструкцию здания.

Испытываемый образец должен воспринимать ветровую нагрузку согласно требованиям настоящего стандарта и с учетом 4.1.6.

Расчетные ветровые нагрузки, которые могут воздействовать на испытательный образец КФС определяют с учетом установленных нагрузок для конкретных условий применения.

4.1 Несущая способность под действием допустимой ветровой нагрузки

4.1.1 Максимальный прогиб элемента рамной конструкции d под действием допустимой ветровой нагрузки положительного или отрицательного давления не должен превышать рекомендуемого [1] значения:

- d ≤ L/200, если L ≤ 3000 мм;

- d ≤ 5 мм+ L/300, если  3000 мм < L < 7500 мм;

- d ≤ L/250, если L ≥ 7500 мм,

где L - длина элемента каркасной конструкции КФС, измеренная между точками опоры или анкеровки крепления к конструкции здания.

Кроме того, необходимо учесть допустимые предельные значения прогиба заполнения, например, стеклопакета (согласно ГОСТ 24866, и т. д.).

4.1.2 Допускается проведение испытаний КФС на несущую способность под действием ветровой нагрузки для значений максимального прогиба элемента рамной конструкции d, больше рекомендуемого значения, если это определено проектной документацией и обеспечивает соблюдение требований.

4.1.3 Прогиб может быть только временным и должен восстанавливать деформацию перемещения не менее чем на 95 % в течение 1 ч после снятия давления допустимой ветровой нагрузки.

4.1.4 Измерение перемещения под действием допустимой ветровой нагрузки положительного и отрицательного давления проводят относительно нейтральной точки.

4.1.5 Если конструкция испытываемого образца КФС предусматривает наличие открывающихся элементов, измерение перемещения под действием ветровой нагрузки положительного и отрицательного давления проводится для рамных открывающихся элементов дополнительно.

4.1.6 Положительная разница значений воздухопроницаемости испытываемого образца, соответствующих максимальным значениям испытательного давления допустимой ветровой нагрузки при максимальном давлении (положительном и отрицательном), не должно превышать 20%.

4.2 Определение работоспособности при многократном воздействии перепадов давления

4.2.1 Если конструкция испытываемого образца КФС предусматривает наличие открывающихся элементов, дополнительно проводятся испытания на определение работоспособности при многократном воздействии перепадов давления.

4.2.2. При проведении испытаний образца КФС без открывающихся элементов, испытания на определение работоспособности при многократном воздействии перепадов давления не проводят.

4.3 Несущая способность под действием повышенной ветровой нагрузки

4.3.1 Повреждения рамных элементов, заполнений, подвижных элементов КФС, крепежных или анкерных элементов в результате действия повышенной ветровой нагрузки как положительного, так и отрицательного давления не допускаются.

4.3.2 Заполнения, штапики и декоративные крышки должны сохранять прочное закрепление; перемещение уплотнителей не допускается.

4.3.3 При разрушении стекла под действием повышенной ветровой нагрузки допускается его замена, а испытания могут быть продолжены в случае, если после подробного исследования причиной его разрушения не является дефект монтажа остекления или несущей конструкции КФС.

- Метод определения сопротивления ветровой нагрузке

5.1 Общие положения

Сущность метода определения сопротивления ветровой нагрузке КФС по ГОСТ 33079 состоит в испытании конструкции к воздействию на нее заданных перепадов давления (Р, измерении перемещений конкретных точек несущих элементов с последующим расчетом прогибов и в оценке работоспособности и целостности образца.

Методы основаны на проведении трех видов испытаний:

I - определение прогибов элементов конструкции при заданном нормативном перепаде давления (Р1 (несущая способность под действием допустимой ветровой нагрузки);

II - определение работоспособности конструкции при многократном воздействии перепадов давления (Р2;

III - проверка прочности (несущей способности) конструкции при однократном воздействии расчетного перепада давления (Р3. (несущая способность под действием повышенной ветровой нагрузки).

Значения перепадов давления при проведении указанных испытаний соотносятся следующим образом:

(Р3 = 3(Р2 = 1,5(Р1, (значение (Р3 может быть увеличено по требованию заказчика).

Испытания видов I и II проводят для определения работоспособности конструкции и классов сопротивления ветровой нагрузке согласно Приложения А настоящего стандарта. Испытание вида III проводят для определения безопасности предельных эксплуатационных характеристик конструкции.

5.2 Испытательное оборудование и средства контроля

5.2.1 Для проведения испытаний используют испытательное оборудование и средства измерений, поверенные (откалиброванные) надлежащим образом.

5.2.2 Испытания образца КФС проводят на испытательной установке согласно ГОСТ 33792.

5.2.3 Оборудование для создания, поддержания и изменения давления воздуха должно обеспечивать положительные и отрицательные перепады давления от -5000 Па до +5000 Па и более в зависимости от заданных перепадов давления (Р.

5.2.4 Испытательная установка должна обеспечивать возможность установки и крепления измерительных приборов для фиксации перемещений и прогибов элементов КФС и отдельных заполнений (стеклопакетов, открывающихся элементов и пр.), обеспечивающие их устойчивость (фиксируемое положение) во время испытаний.

5.2.5 Устройства (цифровые индикаторы или датчики линейных размеров) для измерения линейных перемещений точек элементов испытываемого образца с точностью до 0,1 мм (например по ГОСТ 3899, ГОСТ 577).

5.3. Порядок подготовки к испытаниям

5.3.1 Перед испытаниями составляют программу их проведения, в которой устанавливают значения конечного контрольного давления, график перепадов давления, места расположения контрольных точек при определении перемещений (места установки измерительных приборов) и другие необходимые условия проведения испытаний.

В основе составления графиков перепадов давления лежит значение нормативного перепада давления (Р1, которое устанавливают, исходя из требований строительных норм и правил, а также технического задания на проектирование КФС.

Отрицательные и положительные значения нормативной ветровой нагрузки допускается задавать различными.

5.3.2 Образцы должны соответствовать типовому размеру конструкции, используемому при строительстве.

5.3.3 Допускается проведение испытаний на образцах с наклонными и образцах, имеющих выступающие элементы.

5.3.4 При необходимости и возможности испытательного оборудования допускается проведение испытаний на образцах, имеющих дополнительный силовой каркас, имитирующий конструкцию здания.

5.3.5 Выбор конструкции испытательного образца КФС проводят согласно п.5.3 ГОСТ 33792 с учетом рекомендаций [1] и [2].

5.3.6 Испытательный образец КФС должен быть полностью пригоден к использованию и установлен на испытательной установке. Ширина испытываемого образца должна включать как минимум две типовых единицы. При этом как минимум один типовой вертикальный шов или один типовой вертикальный элемент рамной конструкции или оба должны выдерживать полную нагрузку. Испытательная камера не должна увеличивать жесткость испытываемого образца. Высота образца должна быть не менее расстояния между точками закрепления КФС к конструкциям здания. С учетом особенностей элементов КФС или специальных элементов испытываемые образы должны иметь достаточные размеры для подтверждения соответствия установленным требованиям. Все части испытываемого образца должны иметь соответствующие действительным размеры, при этом используют одинаковые материалы, элементы конструкции, конструктивные особенности и виды крепления в соответствии с целевым назначением. Способы крепления испытательного образца к несущим конструкциям камеры должны по возможности соответствовать способам крепления, используемым на здании.

5.4. Подготовка образцов

5.4.1 Для испытаний отбирают образцы изделий полной готовности.

5.4.2 Образцы проверяют на соответствие требованиям нормативной и конструкторской документации. Обращается особое внимание на соответствие силового каркаса, имитирующего конструкцию здания, и элементов крепления образцов конструктивно-силовой схеме, реализуемой на объекте строительства. Проверяется работоспособность фурнитуры, правильность установки уплотняющих прокладок, соответствие светопрозрачного и непрозрачного заполнений типам и параметрам, указанным в проектной/технической документации.

5.4.3 Габаритные размеры образца для испытаний определяют по наружному обмеру с помощью стальной рулетки по ГОСТ 7502.

5.4.4 Образец для испытаний должен быть установлен без перекосов и деформаций. Если испытываемый образец КФС содержит открывающиеся элементы, то все их перед проведением испытания следует 5 раз открыть, закрыть и зафиксировать в закрытом положении.

5.4.5 Образцы для испытаний принимают согласно акту отбора образцов, оформленному в установленном порядке.

В случае если отбор образцов для испытаний из партии изделий проводят без привлечения сотрудников испытательного центра (лаборатории), при оформлении результатов испытаний в протоколе испытаний делают соответствующую запись.

5.4.6 Температура воздуха в помещении и испытательной камере должна быть (20±5)°С, значение температуры указывают в лабораторной документации.

5.4.7 Измерительные приборы для определения прогибов должны быть установлены в местах предполагаемых максимальных перемещений точек элементов образца для испытаний.

5.4.8 Допускается установка дополнительных измерительных приборов для оценки максимального прогиба в контрольных точках, предложенных заказчиком для оценки максимального прогиба на соответствие центральной части светопрозрачного заполнения по ГОСТ 24866, непрозрачных заполнений и открывающихся элементов, и элементов крепления в соответствии с техническим заданием на проектирование.

6. Проведения испытаний

Определение сопротивления ветровой нагрузке проводят сначала при положительном, затем при отрицательном давлении.

Испытания проводят согласно графикам, установленным в программе испытаний. Пример построения графиков полного цикла испытаний приведен на рисунке 1.

I, II, III - виды испытаний

Рисунок 1 – Пример построения графиков испытаний

6.1 Проведение испытаний при положительном и отрицательном давлении (под действием допустимой ветровой нагрузки)

6.1.1 Прилагают три импульса давлением, равным 50%-ной расчетной ветровой нагрузке, но не ниже 500 Па. Продолжительность нарастания давления должна составлять не менее 1 с. Продолжительность воздействия каждого импульса давления должна составлять не менее 3 с.

6.1.2 Устанавливают все испытательное оборудование в нулевое положение или к начальному показателю и записывают эти показания. Записывают все изменения состояния испытываемого образца.

6.1.3 Положительное давление прилагают к испытательному образцу КФС ступенчато до расчетной ветровой нагрузки, т. е. 25 %, 50 %, 75 % и 100 % расчетной ветровой нагрузки с продолжительностью воздействия на каждой ступени не менее 15±5 с.

6.1.4 Перемещения измеряют при каждом импульсе испытательного давления и определяют прогибы.

6.1.5 Остаточную деформацию фиксируют и записывают не позднее чем через 1 ч после окончания испытаний.

6.1.6 Порядок проведения испытаний при отрицательном давлении (под действием допустимой ветровой нагрузки) такой же, как установлено в 6.1.1-6.1.5.

6.2 Определение работоспособности при многократном воздействии перепадов давления

6.2.1 Перед началом испытания проверяют работоспособность открывающихся элементов образца пятикратным открыванием и закрыванием и замеряют отклонения размеров (в первую очередь - размеров зазоров в притворах).

6.2.2 Определение работоспособности конструкции при многократном воздействии перепадов давления (Р2 (вид испытания II) проводят путем циклических воздействий заданным перепадом давления (50 циклов от отрицательного давления -(Р2 до положительного +(Р2 и обратно в каждом цикле), при этом:

- время изменения перепада давления от -(Р2 до +(Р2 и обратно должно составлять (7±3) с;

- в каждом цикле максимальный перепад давления |(Р2| поддерживают в течение (7±3) с.

6.2.3 После завершения испытания проверяют работоспособность образца для испытаний пятикратным открыванием и закрыванием и замеряют отклонения размеров (в первую очередь - размеров зазоров в притворах).

6.3 Проведение испытаний при повышенной нагрузке (при необходимости)

6.3.1 Оценку безопасности конструкции по критерию целостности производят однократным воздействием перепада давления от -(Р3 до +(Р3.

6.3.2 Время изменения перепада давления от 0 до |(Р3| и обратно от |(Р3| до 0 должно составлять (7±3) с. Максимальный перепад давления (Р3 должен поддерживаться в течение (7±3) с.

6.3.3 После завершения испытания проверяют целостность образца для испытаний, отмечая все изменения состояния испытываемого образца и повреждения конструкции в рабочей лабораторной документации.

6.3.4 При наличии открывающихся элементов после завершения испытания проверяют работоспособность образца для испытаний пятикратным открыванием и закрыванием и замеряют отклонения размеров (в первую очередь - размеров зазоров в притворах).

7 Обработка результатов испытаний

7.1 Результаты испытаний, предназначенные для подготовки отчетного документа согласно разделу 8 должны содержать данные измерений перемещений при каждом испытательном давлении, позволять определить прогибы и представить их графически в виде функции испытательного давления.

7.2 Все повреждения указывают на сборочном чертеже испытываемого образца. Значения прогибов и остаточной деформации сравнивают с максимально допустимыми значениями согласно конструкторской и проектной документации и рекомендаций 4.1.1.

7.3 Результаты испытаний и все повреждения при повышенной ветровой нагрузке указывают в приложении к протоколу испытаний либо отчетному документу.

7.4 Прогиб измеряемых элементов КФС определяют по формуле с учетом схемы рисунок 2

,	(7.1)

где Мp, Аp, Вp – показания датчика перемещений при проведении испытаний, мм;

М0, А0, В0 – показания датчиков перемещений до начала климатических испытаний, мм.

Относительный прогиб определяют по формуле:

,	(7.2)

где L – длина профильного элемента КФС, мм.

а)					б)

М0, А0, В0 – показания датчиков перемещений в центральной, верхней и нижней точках до начала испытаний, мм;

Мp, Аp, Вp – показания датчика перемещений в центральной, верхней и нижней точках при проведении испытаний, мм;

L – длина силового элемента образца (импоста), мм

а – измерение начальных деформаций профильных элементов до проведения испытаний; б – измерение перемещения профильных элементов в ходе испытаний;

Рисунок 2 – Схема установки датчиков линейных перемещений на профильных элементах КФС.

8 Оформление результатов испытания

8.1 По результатам испытаний на сопротивление ветровой нагрузке оформляют отчетный документ (протокол испытаний, протокол контрольных испытаний или научно-техническое заключение) установленного образца.

8.2 При оформлении результатов испытаний в отчетный документ включают:

- наименование и номер аттестата аккредитации испытательного центра (лаборатории), проводившего испытания;

- наименование и юридический адрес организации-заказчика испытаний;

- наименование и юридический адрес организации изготовителя испытываемой продукции;

- наименование испытываемой продукции и нормативного документа, регламентирующего требования к ее качеству;

- описание испытываемых образцов продукции: габаритные размеры, схема открывания, конструкция притворов, число рядов уплотняющих прокладок, наличие водосливных отверстий и др;

- в случае проведения испытаний на образце меньшего размера должна указываться причина отступления от типового размера КСФ;

- дату поступления образцов в испытательный центр (лабораторию);

- номер регистрации образцов в испытательном центре (лаборатории);

- дату испытаний образцов.

8.3 Описание испытываемого образца должно содержать:

- детальное описание с указанием всех основных компонентов;

- описание рамных (профильных) комплектующих;

- описание светопрозрачных заполнений (стеклопакетов, стемалита и пр.) с указанием типов и толщин стекол, дистанционных рамок, специальных элементов крепления;

- описание крепежных элементов (кронштейнов крепления, точечных систем крепления и пр.;

- описание фурнитуры и систем запирания с указанием числа и точек запирания;

- чертежи испытываемого образца для испытаний с указанием типовых разрезов, узлов крепления к испытательной установке.

8.4 При оформлении результатов испытаний в отчетный документ включают:

- схему установки средств измерений с указанием расположения мест замеров прогибов;

- значения перемещений контрольных точек и прогибов;

- повреждения при испытании;

- обнаруженные отклонения размеров и дефекты образца для испытаний.

- данные результатов испытаний при положительном и отрицательном давлении (под действием допустимой ветровой нагрузки) для каждого из значений заданного перепада давления (Р1, значения прогибов и относительных прогибов в контрольных точках на длину образца для испытаний L. Полученные значение представляют в виде дроби с числителем, равным единице;

- данные результатов испытаний в точках, выбранных дополнительно (светопрозрачные, непрозрачные заполнения и др.) по 5.4.8;

- результаты испытаний на определение работоспособности при многократном воздействии перепадов давления (Р2 (при наличии открывающихся элементов);

- значение предела сопротивления ветровой нагрузке, значение давления ±(Р3, достигнутого при повышенной нагрузке (оценке безопасности конструкции по критерию целостности) при положительном и отрицательном давлениях;

- класс образца по сопротивлению ветровой нагрузке;

- подписи руководителя испытательного центра (лаборатории) и испытателя, печать испытательного центра;

- информационное приложение, содержащее фотографии процесса испытаний, фотофиксацию мест проникновения воды в образец (места выхода из образца фотофиксируются с указанием на чертеже изделия), графическая информация об испытываемом образце (разрезы, чертежи, спецификация материалов по желанию заказчика).

## 8.5 В случае, если проводятся совместные испытаний на воздухо- водопроницаемость и сопротивление ветровой нагрузке и другие эксплуатационные характеристики КФС согласно приложению А, в отчетный документ включают результаты испытаний всех характеристик испытательного образца КФС, как до испытаний на сопротивление ветровой нагрузке, так и после его завершения.

Приложение А

## (рекомендуемое)

## Проведение совместных испытаний на воздухо- водопроницаемость и сопротивление ветровой нагрузке  и другие эксплуатационные характеристики КФС

А.1 Испытания на устойчивость к атмосферным воздействиям взаимосвязаны. Серии последовательно выполняемых испытаний рассматриваются как единое испытание на стойкость к атмосферным воздействиям. Последующее испытание не проводят, пока не будут удовлетворительно выполнены все предыдущие испытания и соблюдены приемочные критерии.

А.2 Метод А:

- воздухопроницаемость - для классификации;

- водонепроницаемость, при статическом давлении, - для классификации;

- сопротивление ветровой нагрузке - эксплуатационная пригодность (испытания при положительном и отрицательном давлении (под действием допустимой ветровой нагрузки) для каждого из значений заданного перепада давления (Р1,);

- сопротивление ветровой нагрузке - испытания на определение работоспособности при многократном воздействии перепадов давления (Р2 (при наличии открывающихся элементов);

- воздухопроницаемость - повторение для подтверждения классификации после испытания на сопротивление ветровой нагрузке;

- водонепроницаемость - повторение для подтверждения классификации после испытания на сопротивление ветровой нагрузке;

- сопротивление ветровой нагрузке, испытание на сопротивление повышенной ветровой нагрузке - безопасность.

А.3 Метод Б (при наличии специальных требований):

- воздухопроницаемость - для классификации;

- водонепроницаемость, при статическом давлении, - для классификации;

- сопротивление ветровой нагрузке - эксплуатационная пригодность (испытания при положительном и отрицательном давлении (под действием допустимой ветровой нагрузки) для каждого из значений заданного перепада давления (Р1,);

- сопротивление ветровой нагрузке - испытания на определение работоспособности при многократном воздействии перепадов давления (Р2 (при наличии открывающихся элементов);

- воздухопроницаемость - повторение для подтверждения классификации после испытания на сопротивление ветровой нагрузке;

- водонепроницаемость - повторение для подтверждения классификации после испытания на сопротивление ветровой нагрузке.

При наличии специального требования возможно добавление или исключение по запросу отдельных испытаний, за исключением:

а) водонепроницаемость, при динамическом давлении; режим сейсмических перемещений;

б) воздухопроницаемость - повторение для подтверждения классификации после испытания предельного сейсмического состояния по эксплуатационной пригодности;

в) водонепроницаемость - повторение для подтверждения классификации после испытания предельного сейсмического состояния по эксплуатационной пригодности;

г) сопротивление ветровой нагрузке, испытание на сопротивление повышенной ветровой нагрузке - безопасность.

Примечание – испытания а) - г) допускается проводить отдельно от вышеуказанной последовательности .

д) сопротивление ударной нагрузке/безопасное разрушение - для классификации;

е) сейсмические перемещения — предел безопасности.

А.4 На дополнительные испытания по методу Б требуется разработка методики испытаний или нормативного документа (стандарт организации и пр.), регламентирующего методику проведения испытаний.

Библиография

[1]    ДИН ЕН 13830:2015-10 Curtain walling. Product standard

[2]   ДИН ЕН 12179:2000 «Навесные фасады. Сопротивление ветровой нагрузке. Метод испытаний» (EN 12179:2000 «Curtain walling - Resistance to wind load - Test method, NEQ)

| УДК 699.83:006.354 |  | МКС 91.100.60 |
| --- | --- | --- |

Ключевые слова: конструкция фасадная светопрозрачная, сопротивление ветровой нагрузке, лабораторные испытания, классификация по сопротивлению ветровой нагрузке, эксплуатационные характеристики.

_______________________________________________________________________

Заведующий лабораторией «Ограждающие

конструкции высотных и уникальных зданий»

НИИСФ РААСН, к.т.н.					    А.А. Верховский

Профессор кафедры строительной физики

и химии СПб ГАСУ, д.т.н.					                               Т.А Дацюк

# Text boxes

L

L