| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТсТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |
| --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р Первая редакция — 202 |

КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ В МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ

Правила и контроль выполнения монтажных работ

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

202

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 400 «Производство работ в строительстве. Типовые технологические и организационные процессы»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ______________________ № _____

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162–ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 202

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Общие положения

5 Подготовительные и организационные работы

5.1 Входной контроль проектной и рабочей документации

5.2 Контроль качества исполнения стеновых (световых) проемов

5.3 Входной контроль изделий и материалов, используемых при устройстве окон и балконных дверей

5.4 Транспортирование и хранение

6 Производство монтажных работ по устройству окон и балконных дверей

6.1 Общие указания по производству монтажных работ при устройстве окон и балконных дверей

6.2 Общие требования к подготовке стенового (светового) проема

6.3 Установка оконных (балконных дверных) блоков в конструкции каркасного малоэтажного жилого дома

6.4 Установка оконных (балконных дверных) блоков в конструкции малоэтажного жилого дома из оцилиндрованного бревна либо из бруса

6.5 Монтаж оконного (балконного дверного) блока

6.6 Устройство окна и балконной двери

6.7 Защита окон в условиях проведения строительных работ

8 Контроль выполнения и требования к результатам работ

9 Требования охраны труда

Приложение А (рекомендуемое) Карта производственного контроля

Библиография

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ В МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ Правила и контроль выполнения монтажных работ Transparent fencing structures in low-rise residential buildings Rules and control of work

Дата введения –

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования, порядок организации и производства монтажных работ по заполнению стеновых (световых) проемов оконными и балконными дверными блоками заводской готовности при устройстве окон и балконных дверей в наружных стенах отапливаемых помещений малоэтажных жилых домов, построенных из древесины.

Установку оконных и дверных блоков при строительстве малоэтажных жилых домов, построенных из кирпича либо бетона, выполняют согласно ГОСТ 34378

Стандарт устанавливает методы и средства контроля технологии производства монтажных работ, контроля качества исполнения этих работ, а также требования к результатам работ.

Стандарт не распространяется на мансардные оконные конструкции, а также на окна специального назначения в части дополнительных требований к пожаробезопасности, защиты от взлома, устойчивости к воздействию взрыва.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия

ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 30674 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия

ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия

ГОСТ 34378 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результатам работ

СП 48.13330 СП «Организация строительства»

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и сводов правил в информационной системе общего пользования − на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 балконный дверной блок: Светопрозрачное изделие промышленного производства, предназначенное для обеспечения сообщения внутреннего помещения с балконом (лоджией), естественного освещения помещения и защиты от атмосферных и шумовых воздействий.

3.2 герметики: Герметизирующие и уплотняющие материалы и изделия на основе полимеров, которые наносят или устанавливают в зазоры между сборными элементами с целью защиты стыковых соединений от проникания воздуха и (или) атмосферной влаги.

3.3 гидроизоляция монтажного шва: Защита монтажного шва со стороны улицы, обеспечивающая его водонепроницаемость, а также повышающая воздухо- и звуконепроницаемость окна.

3.4 короб (обсада, обсадная коробка, окосячка): рамочная конструкция, установленная в проемах дверей и окон домов, выполненных из бруса либо оцилиндрованного бревна, который служит для сохранения нерушимости конструкции после усадки (рисунок 1).

Рисунок 1 – Типы исполнения короба (обсады)

3.5 коробка оконного (балконного дверного) блока: Рамочная конструкция оконного или балконного дверного блока, предназначенная для установки створок и/или светопрозрачных заполнений, неподвижно закрепляемая на откосах стенового проема.

3.6 монтажная пена: Вспенивающийся и полимеризующийся после вспенивания материал, обладающий тепло- и звукоизолирующими свойствами, используемый для заполнения монтажных зазоров.

3.7 монтаж оконного (балконного дверного) блока: Комплекс работ по установке в проектное положение, закреплению оконного (балконного дверного) блока, формированию монтажного шва, его водо- и пароизоляции.

3.8 монтажный зазор: Пространство между поверхностью откосов светового проема и коробкой оконного блока.

Примечание – Различают торцевой (боковой) монтажный зазор – пространство между откосом стенового проема и торцевой поверхности коробки оконного блока и фронтальный монтажный зазор – пространство между поверхностью четверти (фальшчетверти) стенового проема и наружной лицевой поверхностью коробки оконного блока.

3.9 монтажный шов: Заполнение монтажного зазора тепло-звукоизоляционными материалами различного вида.

3.10 окно: Ограждающая светопрозрачная конструкция, возводимая в построечных условиях, предназначенная для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством, естественного освещения помещений, их проветривания, защиты от атмосферных и шумовых воздействий и состоящая из оконного блока или комбинации из нескольких оконных блоков и узла присоединения его (их) к откосам (сопряжения с откосами) стенового (светового) проема.

3.11 оконные откосы: Поверхности стенового (светового) проема.

Примечание – Различают внешние (со стороны улицы) и внутренние (со стороны помещения) оконные откосы.

3.12 оконный блок: Изделие светопрозрачное промышленного производства, являющееся элементом окна и предназначенное для естественного освещения помещения, его проветривания и защиты от атмосферных и шумовых воздействий.

3.13 отлив – конструкционный элемент окна, с помощью которого обеспечивается отвод попадающей на окно воды и защита стены от негативного воздействия осадков.

3.14 балконный оконно-дверной блок: Изделие, состоящее из оконного и балконного дверного блоков, соединенных между собой с использованием жестких или подвижных связей.

3.15 пароизоляция монтажного шва: Защита монтажного шва со стороны помещения, обеспечивающая его воздухонепроницаемость и исключающая диффузию водяного пара.

3.16 створка, створчатый элемент оконного блока: Рамочная конструкция со светопрозрачным заполнением и соединенная с коробкой посредством шарнирной или скользящей связи.

Примечание – Створка балконного дверного блока представляет собой рамочную конструкцию с заполнением, как правило, сочетающим светопрозрачный и непрозрачный элементы.

3.17 стеновой (световой) проем: Проем в стене, предназначенный для заполнения одним или несколькими оконными блоками, балконным дверным блоком, установки слива, подоконной доски и отделки оконных откосов.

3.18 узел присоединения (сопряжения) оконного (балконного дверного) блока к откосам стенового (светового) проема (сопряжения с откосами): Конструктивная система, обеспечивающая сопряжение откосов стенового проема с коробкой оконного (балконного дверного) блока, состоящая из монтажного шва, его гидро- и пароизоляции, подоконной доски, слива, крепежных, облицовочных и других элементов.

# 4 Общие положения

4.1 Для монтажа светопрозрачных ограждающих конструкций следует применять материалы, соответствующие требованиям национальных и межгосударственных стандартов и проектной документации.

Оконные и балконные дверные блоки – по ГОСТ 23166-99 либо ГОСТ 30674.

Примечание - В соответствии с ГОСТ 23166-99 (подраздел 5.5) оконные (балконные дверные) блоки могут иметь:

- полную заводскую готовность;

- неполную заводскую готовность;

- сборно-разборную конструкцию.

4.2 Работы следует выполнять в соответствии с проектной документацией по организационно-технологической документации (далее – ОТД), которая должна быть составлена с учетом требований СП 48.13330, требований настоящего стандарта, рекомендаций производителей светопрозрачных конструкций.

4.3 Сборка и монтаж светопрозрачных конструкций (изделий) из комплектов заводской готовности в малоэтажных жилых домах состоят из двух технологических процессов:

- сборка оконных (балконных дверных) блоков или готовых элементов конструкций из комплектов заводской готовности;

- монтаж оконных (балконных дверных) блоков или готовых элементов конструкций.

Как правило, данные процессы выполняют последовательно. Допускается смешанное выполнение работ в соответствии с ОТД.

4.4 Условия для безопасного труда в рабочей зоне должны быть созданы в соответствии с требованиями СП 49.13330, правилами охраны труда [1], [2], [3], [4].

5 Подготовительные и организационные работы

5.1 Входной контроль проектной и рабочей документации

5.1.1 Перед проведением монтажных работ по имеющейся у застройщика рабочей документации по заполнению стеновых (световых) проемов здания подрядчик осуществляет входной контроль полученной от заказчика (застройщика) или генподрядчика рабочей документации.

При входном контроле рабочей документации следует проводить проверку ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

При обнаружении недостатков их перечень передают застройщику для устранения по согласовании с разработчиком рабочей документации.

Все несоответствия в документации разрешаются до начала работ и оформляются документально.

5.1.2 В случае выполнения работ генподрядной организацией перед проведением монтажных работ оформляется акт скрытых работ.

5.2 Контроль качества исполнения стеновых (световых) проемов

5.2.1 Стеновые (световые) проемы должны удовлетворять требованиям РД, нормативным требованиям на ограждающие стеновые конструкции, а также следующим требованиям:

- внешняя часть стены в зоне стенового (светового) проема не должна иметь сколов, щелей, выбоин и других повреждений поверхности;

- поверхность откосов проема не должна иметь теплопроводных включений, не предусмотренных РД, а также пазух и пустот;

- в многослойных конструкциях стен теплоизоляционные слои должны быть изолированы в соответствии с положениями РД;

- на кромках и поверхности наружных и внутренних откосов не должно быть выколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм;

Отклонения от вертикали и горизонтали должны находиться в поле допуска отклонений по высоте и ширине, рисунок 2.

а – по вертикали и горизонтали; б – по ширине (В) и высоте (Н)

Рисунок 2 – Предельные отклонения размеров оконных проемов

5.3 Входной контроль изделий и материалов, используемых при устройстве окон и балконных дверей

5.3.1 Входной контроль комплектующих и материалов осуществляется в соответствии с положениями ГОСТ 24297. Входной контроль, который проводят до момента монтажа оконных (балконных дверных) блоков, включает в себя проверку наличия и содержания документов поставщиков, в том числе наличия сведений о качестве поставляемой ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и технических условий.

5.3.2 Входной контроль осуществляется производителем работ (подрядчиком). Принимаемые оконные (балконные дверные) блоки полной заводской готовности (по ГОСТ 23166, раздел 5.5) должны сопровождаться документами о качестве (паспортом), декларацией соответствия, монтажным чертежом по ГОСТ 2.102 и эксплуатационной документацией в соответствии с ГОСТ 2.601 и ГОСТ 2.610.

Примечание

1 При поставке блоков неполной заводской готовности действует особый порядок входного контроля и сборки оконных (балконных дверных) блоков и их комбинаций в построечных условиях, определяемый условиями договора на поставку.

2 Допускается использование документов в электронном виде в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории государства, принявшего настоящий стандарт.

5.3.3 При входном контроле оконных (балконных дверных) блоков, поштучно, методом сплошного контроля проверяют:

- комплектность оконных (балконных дверных) блоков и их соответствие рабочей документации;

- размеры оконных и балконных дверных блоков;

- соответствие полученных результатов измерений заданным размерам проемов;

- внешний вид оконных и балконных дверных блоков и их комплектующих.

5.3.4 Оконные (балконные дверные) блоки должны соответствовать показателям, приведенным в проектной документации на строительный объект, рабочей документации на окна и балконные двери и рабочей документации на оконные и балконные блоки.

5.3.5 Комплектность материалов и комплектующих, используемых при устройстве окон и балконных дверей, проверяют на соответствие спецификации рабочей документации.

5.3.6 Качество комплектующих и материалов, используемых при устройстве окон и балконных дверей, проверяют на соответствие требованиям нормативной документации, техническим условиям и техническим свидетельствам на поставляемую продукцию.

5.3.7 Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующих комплектующих своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации. Методы и средства измерений и испытаний должны соответствовать требованиям национальных стандартов и нормативных документов, действующих на территории государства, принявшего настоящий стандарт.

5.3.8 В случае выявления при входном контроле изделий, материалов и комплектующих окон (балконных дверей), не соответствующих требованиям, установленным в проектной и рабочей документации и нормативных документах, их применение для монтажных работ по устройству окон и балконных дверей не допускается.

5.3.9 Несоответствующие установленным требованиям оконные (балконные дверные) блоки, комплектующие и монтажные материалы следует изолировать и промаркировать.

5.3.10 Результаты входного контроля фиксируют в журналах входного контроля и/или лабораторных испытаний.

5.4 Транспортирование и хранение

5.4.1 Светопрозрачные конструкции (их элементы) следует транспортировать и хранить на строительной площадке с соблюдением требований производителя по хранению, а также по защите от воздействия внешних факторов.

5.4.2 При хранении светопрозрачных конструкций должны быть приняты меры для защиты их от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и тепловых воздействий (следует исключить непосредственный контакт с отопительными приборами, прямыми солнечными лучами). Изделия следует хранить в закрытых сухих помещениях при температуре не ниже плюс 5 °С в положении под углом от 10° до 15° к вертикали на подкладках или поддонах.

5.4.3 Не установленные на изделия приборы или части приборов должны быть упакованы в полиэтиленовую пленку или другой упаковочный материал, обеспечивающий их сохранность, прочно перевязаны и поставлены комплектно с изделиями.

5.4.4 При хранении и транспортировании изделий в пределах строительной площадки не допускается ставить их друг на друга, между изделиями следует устанавливать прокладки из упругих материалов.

5.4.5 Транспортирование и хранение материалов, используемых для тепло-, водо- и пароизоляции, следует проводить в соответствии с требованиями стандартов на соответствующие виды продукции и рекомендациями производителей.

6 Производство монтажных работ по устройству окон и балконных дверей

6.1 Общие указания по производству монтажных работ при устройстве окон и балконных дверей

6.1.1 Производство монтажных работ по устройству окон и балконных дверей осуществляют на основании рабочей документации.

6.1.2 В общем случае перечень технологических операций монтажных работ по устройству окон (балконных дверей) с использованием блоков полной заводской готовности включает в себя:

- подготовку оконного блока к монтажу [снятие створок, стеклопакетов, установку подставочного профиля (если поставляется отдельно) и др.];

- сборку сблокированного оконного блока из отдельных изделий в соответствии с рабочей документацией;

- закрепление саморасширяющейся ленты на оконном (дверном балконом) блоке (если эта лента предусмотрена проектной и рабочей документацией);

- установку и крепление оконной коробки в проектном положении;

- установку стеклопакетов;

- навешивание предварительно снятых створок;

- установку забутовочного жгута для гидроизоляционного слоя (если проектной и рабочей документацией не предусмотрена предварительно сжатая саморасширяющаяся лента);

- заполнение монтажных зазоров тепло-, звукоизоляционным материалом;

- установку забутовочного жгута для пароизоляционного слоя;

- пароизоляция и гидроизоляция монтажного шва – нанесение пароизоляционного (гидроизоляционного) герметика (мастики) или соответствующих лент на внутреннюю и наружную поверхности монтажного шва;

- подготовку и крепление оконного отлива;

- подготовку и крепление подоконной доски;

- окончательную регулировку створок;

- отделку откосов;

- снятие защитной пленки;

- установку колпачков, декоративных накладок и заглушек.

П р и м е ч а н и я

1 Наличие или отсутствие конкретных операций, указанных в настоящем перечне, определяется проектной и рабочей документацией.

2 Последовательность операций зависит от выбранных проектных решений и технологии производства общестроительных работ и определяется в ППР и ТК.

3 При проведении работ в зимнее время (при температурах ниже, чем требуется в соответствии ТК и/или с условиями применения используемых материалов) могут быть предусмотрены дополнительные операции, в том числе установка тепловых экранов.

4 При необходимости вышеперечисленные работы могут быть дополнены установкой дополнительных элементов, в т. ч. жалюзи, москитных сеток, ставень, специальных приточных вентиляционных устройств.

6.1.3 Пример состава и описания технологических операций проведения монтажных работ по устройству окон и балконных дверей в новом строительстве приведен в приложении А.

6.2 Общие требования к подготовке стенового (светового) проема

Перед монтажом оконных (балконных дверных) блоков поверхности стеновых (световых) проемов должны быть очищены от наледи, мусора и просушены.

Выявленные при осмотре стеновых (световых) проемов дефекты должны быть зашпаклеваны водостойкими составами.

6.3 Установка оконных (балконных дверных) блоков в конструкции каркасного малоэтажного жилого дома

В случае монтажа оконных (балконных дверных) блоков в конструкцию каркасного малоэтажного жилого дома пароизоляционная пленка и рулонный водо- и ветрозащитный материал заводятся на проем. Пленку следует разместить по всей границе оконного проема и закрепить специальным скотчем либо мастичным материалом в соответствии с рекомендациями производителя пароизоляционной пленки и водо-ветрозащитного материала.

6.4 Установка оконных (балконных дверных) блоков в конструкции малоэтажного жилого дома из оцилиндрованного бревна либо из бруса

6.4.1 Проемы для окон, как правило, готовят после того, как малоэтажный жилой дом из оцилиндрованного бревна или бруса будет полностью собран либо в процессе его строительства.

В случае подготовки проема после того, как малоэтажный жилой дом из оцилиндрованного бревна или бруса будет полностью собран, выпиливание проемов производится после полной усадки дома (рисунок 2).

Рисунок 2 – подготовка проема под установку короба (обсады)

6.4.2 Подготовка проема для установки обсады производится в несколько этапов:

- Доработка проема.

Выпиливание проемов осуществляется с помощью бензопилы, при этом верхнее и нижнее бревно выпиливают лишь наполовину, что упрощает дальнейшее выполнение обсады.

- Выпиливание паза или шипа (зависит от вида выбранной обсады).

Вначале размечается поверхность по всей длине, затем аккуратно вырезаются углубления под паз или шип. Можно заранее нарисовать линию, по всей длине, чтобы представлять ограничительный уровень. После можно пропитать древесину защитным составом. Необходимо учесть то обстоятельство, что для установки теплоизоляционных материалов также потребуется место.

- Устройство срезов на бревне, для выравнивания бревен в плоскости. (требуется для домов из бревна). Обеспечивает плотное прилегание наличников к бревну.

Необходимо учитывать, что высота проема должна быть больше высоты оконной конструкции, так как над обсадной коробкой обязательно должен присутствовать компенсационный усадочный зазор (размер зазора высчитывается в зависимости от толщины швов и процента возможной усадки), рисунок 3.

Рисунок 3 – Определение размеров проема под установку короба (обсады)

6.4.2 Процесс монтажа обсады:

- Обсадная коробка обрабатывается антисептическим составом.

- Монтаж начинается с установки подоконника или нижней детали. Расстилают и закрепляют с помощью строительного степлера льноватин на нижнюю площадку пропиленного проема. Устанавливают подоконник.

В домах из клееного бруса нижняя деталь не ставится, поэтому установку можно начинать с боковых деталей.

- К боковым деталям с помощью строительного степлера крепят теплоизоляционный материал.

- Устанавливают первую боковую деталь, затем - верхнюю деталь и следом вторую боковую деталь.

- Верхнюю деталь выравнивают и скрепляют саморезами с боковыми деталями.

- Соединения и стыки между деталями следует изолировать герметиком.

- Зазоры над верхней частью короба изолируют теплоизолирующим материалом.

Жесткое крепление короба (обсады) в проем не допускается.

6.5 Монтаж оконного (балконного дверного) блока

6.5.1 Установка оконного блока в проеме и его крепление

6.5.1.1 Оконный блок устанавливают в стеновом (световом) проеме в проектное положение согласно рабочей документации с помощью опорных (несущих) и дистанционных подкладок (колодок).

6.5.1.2 Оконные (балконные дверные) блоки должны быть закреплены так, чтобы обеспечивались их устойчивость и геометрическая неизменяемость. Крепление должно быть механическим. Иные типы крепления оконных (балконных дверных) блоков не допускаются.

6.5.1.3 При ленточном остеклении монтажные работы следует проводить согласно установленной в ТК последовательности. Монтаж ведут, как правило, начиная от пространственно-устойчивой связевой несущей конструкции, обеспечивая устойчивость устанавливаемых оконных блоков в процессе монтажа.

П р и м е ч а н и е – Ленточное остекление представляет собой сблокированную в ленту комбинацию оконных блоков.

6.5.2 Заполнение и герметизация монтажного зазора

6.5.2.1 Материалы для заполнения монтажных зазоров и изоляции швов следует применять только из числа указанных в рабочей документации.

6.5.2.2 Общие требования к материалам для заполнения монтажного зазора и изоляции монтажного шва указаны в ГОСТ 30971-2012, приложение А.

6.6 Устройство окна и балконной двери

6.6.1 Установка отлива

6.6.1.1 Материал отлива должен соответствовать спецификации рабочей документации, а геометрические размеры отлива уточняют по месту.

6.6.1.2 Установка и крепление отлива должны исключать возможность попадания атмосферных осадков и конденсата, отводимого через дренажные отверстия оконного блока, на поверхность стены и в монтажный шов.

П р и м е ч а н и я

1 Угол наклона поверхности отлива должен быть не менее 10 %, а его выход за наружную поверхность стены (свес) рекомендуется устанавливать в пределах 30–50 мм.

2 Торцы слива должны герметично сопрягаться с наружными боковыми откосами проема.

6.6.2 Установка подоконной доски

6.6.2.1 Требования к установке и материал подоконной доски должны быть определены в рабочей документации.

6.6.2.2 Боковые торцы установленной подоконной доски (подоконника) должны заходить за отделку боковых оконных откосов в соответствии с рабочей документацией.

П р и м е ч а н и я

1 Примыкание подоконной доски к оконному блоку должно быть герметичным и устойчивым к деформациям.

2 Сопряжение подоконной доски с оконной коробкой допускается обеспечивать за счет его защемления в подставочном профиле, если он предусмотрен проектом и/или с использованием предусмотренных рабочей документацией элементов.

3 Выход подоконника за пределы стены должен быть не менее 50 мм, при этом не должно происходить перекрывание более 2/3 глубины приборов отопления (если в рабочей документации не предусмотрено иное).

4 Уклон подоконной доски в сторону помещения не должен превышать 1 %. Отклонение от горизонтального положения по длине подоконника допускается не более 0,5 %.

6.6.3 Отделку откосов проводят по ТК, разработанным в соответствии с положениями рабочей документации и ППР.

П р и м е ч а н и е – После завершения отделки откосов следует удалить защитную пленку с лицевых поверхностей переплетов оконных (балконных дверных) блоков.

6.7 Защита окон в условиях проведения строительных работ

7.4.1 При производстве работ, связанных с повышенным риском случайного повреждения установленных оконных блоков, следует предусматривать защитные мероприятия. К работам с повышенным риском повреждения установленных оконных блоков относятся:

- сварочные работы внутри и снаружи помещений (на лоджиях и балконах);

- штукатурные работы;

- малярные работы и пр.

7.4.2 Не позднее 10 дней после завершения работ по устройству окон и балконных дверей с лицевой поверхности профилей защитную пленку удаляют. После удаления защитной пленки защитные мероприятия осуществляют повторно.

8 Контроль выполнения и требования к результатам работ

8.1 Операционный контроль

8.1.1 В ходе операционного контроля лицо, осуществляющее строительство, проверяет соответствие последовательности и состава выполненных работ, соблюдение режимов и соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной, технической и нормативной документации, распространяющейся на данный этап работ.

Результаты операционного контроля следует фиксировать в общем журнале работ или специальном журнале по отдельным видам работ, форма которых приведена в [6].

8.1.2 Контролю подлежат скрытые виды работ на каждом этапе строительства с составлением акта освидетельствования скрытых работ согласно [6] (см. приложение 3).

8.1.3 Операционный контроль следует проводить визуально, а также инструментально с помощью линейки по ГОСТ 427 или рулетки по ГОСТ 7502 в соответствии с приложением А.

8.1.4 В процессе монтажа операционному контролю подлежат следующие виды работ:

- устройство проема;

- устройство короба (при наличии);

- заведение пароизоляционной пленки и водо-ветрозащитного материала, его закрепление;

- установку отлива и угол его наклона.

- установку подоконника и ровность его установки,

- ровность установки оконного (балконного)блока.

9 Требования охраны труда

9.1 Выполнение работ на высоте следует осуществлять с учетом правил по охране труда [1], [2], [3], [4].

Приложение А

(рекомендуемое)

Карта контроля выполнения требований настоящего стандарта

Т а б л и ц а А.1

| Наименование показателя | Требования | Вид контроля | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Входной | Операционный | Приемо-сдаточный |  |
| Раздел: Подготовительные работы – организация строительного производства |
| Рабочая документация | Наличие и соответствие требованиям НД | + | - | + | Документарный |
| Проект производства работ (ППР) | Наличие и соответствие требованиям НД | + | - | + | Документарный |
| Общий и Специальный журналы работ | Наличие и соответствие требованиям НД | + | - | + | Документарный |

Продолжение таблицы А.1

| Наименование показателя | Требования | Вид контроля | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Входной | Операционный | Приемо-сдаточный |  |
| Исполнение стеновых (световых) проемов, в т.ч. поверхностей откосов | Соответствие требованиям РД и НД | + | - | + | Визуальный, инструментальный |
| Раздел: Подготовительные работы – входной контроль |
| Оконные (балконные дверные) блоки полной (неполной) заводской готовности, поставленные на объект либо хранящиеся на объекте | Соответствие рабочей документации и спецификации | + | - | + | Документарный по ГОСТ 24297 |
| Оконные (балконные дверные) блоки, поставляемые на объект на условиях сборочных комплектов - поставленные на объект либо хранящиеся на объекте | Соответствие рабочей документации и спецификации, условиям договора | + | + | + | Документарный |
| Поставленные комплектующие материалы и изделия | Соответствие рабочей документации и спецификации, условиям договора | + | - | + | Документарный |
| Условия хранения оконных (дверных балконных) блоков | Соответствие ППР и НД | + | - | - | Документарный визуальный, инструментальный |

Продолжение таблицы А.1

| Наименование показателя | Требования | Вид контроля | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Входной | Операционный | Приемо-сдаточный |  |
| Условия хранения изделий, материалов и комплектующих для производства работ | Соответствие требованиям НД, требованиям изготовителя | + | - | - | Документарный, визуальный, инструментальный |
| Проверка качества материалов | Наличие документов установленного образца: паспорт качества, декларация, сертификат, заключение (свидетельство) | + | - | - | Документарный |
| Раздел: Монтажные работы – монтаж оконного (дверного балконного) блока |
| Показатели внешнего вида поверхностей оконного блока | Отсутствие повреждений и дефектов | + | + | + | Визуальный осмотр |
| Отклонения оконного блока от вертикали и горизонтали, мм: - на 1 пог. м, не более - на всю длину изделия, не более | 1,5 мм 3,0 мм | - | + + | + + | Измерения по ГОСТ 26433.2 |
| Наличие и размещение несущих (опорных) колодок под оконными блоками | Соответствие рабочей документации | - | + | - | Визуальный осмотр. Измерения |
| Дистанционные колодки | Соответствие рабочей документации | - | + | - | Визуальный осмотр |
| Количество и размещение крепежных элементов оконных блоков | Соответствие рабочей документации | - | + | - | Визуальный осмотр |

Продолжение таблицы А.1

| Наименование показателя | Требования | Вид контроля | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Входной | Операционный | Приемо-сдаточный |  |
| Контроль отметок расположения оконных блоков по установленным осям | Соответствие рабочей документации | - | + | + | Инструментальный |
| Провисание открывающихся элементов, мм на 1 пог. м ширины, не более | 1,5 | - | + | + | Измерения по ГОСТ 26433.2 |
| Правильность установки и плотность прилегания уплотняющих прокладок створок и стеклопакетов | Соответствие пунктам ГОСТ 21519 (пункты 4.4.3, 6.3.8); ГОСТ 24700 (пункты 5.5.6, 7.18) ГОСТ 30674 (пункты 5.6.16, 5.6.17) | - | + | + | Визуальный осмотр |
| Комплектность оконных приборов и фурнитуры (ручки, колпачки, декоративные накладки, ответные планки и пр.) | Соответствие рабочей документации | + | + | + | Визуальный осмотр по РД |
| Проверка функционирования открывающихся элементов оконных (дверных балконных) блоков. Работа оконных приборов и петель | Соответствие РД и КД. Открывание и закрывание должно происходить легко, без заеданий | - | + | + | Контроль по ГОСТ на вид ОБ |
| Раздел: Монтажные работы: Заполнение монтажного зазора – устройство монтажного шва и его защита |
| Конструктивное решение | Соответствие рабочей документации | + | - | + | Визуальный осмотр |
| Заполнение монтажных зазоров утеплителем | Отсутствие пустот, сквозных щелей, раковин по ГОСТ 30971 | - | + | - | Послойное вскрытие и визуальный осмотр |

Продолжение таблицы А.1

| Наименование показателя | Требования | Вид контроля | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Входной | Операционный | Приемо-сдаточный |  |
| Раздел: Монтажные работы – установка отливов |
| Качество лицевой поверхности | Отсутствие повреждений и дефектов, качество покрытия не ниже V по ГОСТ 9.032 | + | + | + | Визуальный осмотр |
| Угол наклона слива (в сторону улицы), %, не менее | 10 | _ | + | + | Инструментальный |
| Крепление и крепежные элементы | Соответствие требованиям РД | - | + | + | Визуальный осмотр |
| Шумогасящая прокладка | Соответствие требованиям РД | - | + | + | Визуальный осмотр |
| Герметизация мест примыканий к стене | Соответствие требованиям РД. Примыкания должны быть герметичными и исключать попадание дождевой воды под слив | - | + | + | Визуальный осмотр |
| Провисание открывающихся элементов, мм на 1 пог. м ширины, не более | 1,5 | _ | + | + | Измерения по ГОСТ 26433.2 |
| Раздел: Монтажные работы – установка подоконных досок |
| Качество лицевой поверхности | Отсутствие повреждений, сколов, вмятин, вздутий, отслоений | + | + | + | Визуальный осмотр |
| Расположение подоконника в проеме и выход (свес) за пределы стены | Соответствие требованиям РД | _ | + | + | Инструментальный |
| Отклонения от горизонтали: - по ширине подоконной доски в сторону помещения, %, не более - по длине подоконной доски, %, не более | 1,0 0,5 | _ | + | + | По ГОСТ 26433.2 |
| Отклонения от плоскостности, мм на 1 м пог., не более | 2,0 | _ | + | + | По ГОСТ 26433.2 |
| Опорные колодки (если предусмотрено РД) | Соответствие требованиям РД | _ | + | - | Визуальный осмотр |

Продолжение таблицы А.1

| Наименование показателя | Требования | Вид контроля | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Входной | Операционный | Приемо-сдаточный |  |
| Герметизация швов | Соответствие требованиям РД | _ | + | + | Визуальный осмотр |
| Провисание открывающихся элементов, мм на 1 пог. м ширины, не более | 1,5 | _ | + | + | Измерения по ГОСТ 26433.2 |
| Раздел: Отделочные работы – откосы (при проведении штукатурных работ) |
| Качество лицевых поверхностей | Соответствие требованиям РД и НД | _ | + | + | Визуальный осмотр |
| Отклонения от горизонтали и вертикали деталей облицовки, мм: - на 1 м пог., не более - на всю длину изделия, не более | 2,0 5,0 | _ _ | + + | + + | По ГОСТ 26433.2 |
| Отклонения от плоскостности, мм на 1 м пог., не более | 2,0 | _ | + | + | По ГОСТ 26433.2 |
| Геометрические размеры откосов | Соответствие требованиям РД и НД | _ | + | + |  |
| Раздел: Отделочные работы – облицовка откосов (при облицовке отделочными панелями) |
| Качество лицевых поверхностей | Отсутствие повреждений и дефектов: царапины, вмятины, трещины, отслаивание, цветовые пятна | _ | + | + | Визуальный осмотр |
| Отклонения от горизонтали и вертикали деталей облицовки, мм: - на 1 м пог., не более - на всю длину изделия, не более | 4,0 8,0 | _ | + | + | По ГОСТ 26433.2 |
| Отклонения от плоскостности, мм на 1 м пог., не более | 2,0 | _ | + | + | По ГОСТ 26433.2 |

Продолжение таблицы А.1

| Наименование показателя | Требования | Вид контроля | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Входной | Операционный | Приемо-сдаточный |  |
| Узлы сопряжений, примыканий | Отсутствие сквозных зазоров, щелей более 0,5 мм | _ | + | + | По ГОСТ 26433.2 |
| Раздел: Приемо-сдаточный контроль качества работ по устройству окна |
| Лицевая и наружная видимые поверхности при открывании поверхности | Отсутствие дефектов и повреждений согласно НД | _ | - | + | ГОСТ на вид |
| Контроль отметок расположения оконных блоков по установленным осям – геодезическая съемка | Соответствие рабочей документации | _ | - | + | Инструментальный |
| Проверка отклонений от прямолинейности на всех участках | Соответствие НД, рабочей документации, конструкторской документации | _ | - | + | Инструментальный |
| Проверка геометрических размеров, в том числе длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов | Соответствие НД, рабочей документации, конструкторской документации | _ | - | + | Инструментальный |
| Притвор створок | Соответствие НД, рабочей документации, конструкторской документации | _ | - | + | Инструментальный |
| Открывающиеся элементы (при наличии) | Соответствие НД, рабочей документации, конструкторской документации | _ | - | + | ГОСТ на вид, по РД |
| Зазоры в угловых и Т-образных соединениях | Соответствие НД, рабочей документации, конструкторской документации | _ | - | + | Инструментальный |
| Перепад лицевых поверхностей в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей | Соответствие НД, рабочей документации, конструкторской документации | _ | - | + | Инструментальный |
| Правильность установки и плотность прилегания уплотняющих прокладок створок и стеклопакетов (непрозрачных заполнений) | Соответствие НД, рабочей документации, конструкторской документации | _ | - | + | Инструментальный |

Окончание таблицы А.1

| Наименование показателя | Требования | Вид контроля | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Входной | Операционный | Приемо-сдаточный |  |
| Комплектность оконных приборов и фурнитуры (при наличии) | Соответствие РД, конструкторской документации | _ | - | + | Визуальный РД |
| Работа (функционирование) оконных приборов и петель (при наличии) | Соответствие НД, рабочей и конструкторской документации | _ | - | + | ГОСТ 30777 |
| Показатели внешнего вида стеклопакетов | Соответствие положениям ГОСТ 24866 | _ | - | + | ГОСТ 24866 |
| Установка стеклопакетов (размеры и размещение несущих (опорных) и дистанционных) подкладок | Соответствие НД и РД | _ | - | + | ГОСТ, РД |
| Состояние дренажных отверстий | Соответствие НД, рабочей документации, конструкторской документации | _ | - | + | ГОСТ, КД |
| Состояние компенсационных отверстий | Соответствие НД, рабочей документации, конструкторской документации | _ | - | + | ГОСТ, КД |
| Узел присоединения, шов монтажный, гидроизоляция и пароизоляция шва - конструктивное решение | Соответствие НД, рабочей документации, конструкторской документации | _ | - | + | Акты приемки скрытых работ |
| Сопряжения коробки оконного (балконного дверного) блока с подоконной доской и деталями облицовки, подоконной доски с деталями облицовки, деталей облицовки | Соответствие НД и РД. Отсутствие сквозных зазоров и щелей | _ | - | + | Инструментальный |
| Отклонение размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок | Соответствие НД и РД | _ | - | + | Инструментальный ГОСТ 23166, пункт 5.2.6 |
| Примечание – «+» – контроль проводят, «−» – контроль не проводят. |

Библиография

| [1] | Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 155н |
| --- | --- |
| [2] | Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 июня 2015 г. № 336н |
| [3] | Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. № 642н |
| [4] | Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. № 552н |
| [5] | РД 11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения |
| [6] | РД 11-05-2007 | Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства |

УДК 692.415.001.4:006.354 ОКС 91.100.99 Ключевые слова: окна, балконные двери, оконные блоки, строительно-монтажные работы, контроль строительно-монтажных работ