_____________________________________________________________________________________________

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(ISC)

_____________________________________________________________________________________________

|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В ЕН Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 21519 – |
| --- | --- | --- |

_____________________________________________________________________________________________

БЛОКИ  ОКОННЫЕ  ИЗ  АЛЮМИНИЕВЫХ  ПРОФИЛЕЙ

Технические условия

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

20__

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Частным учреждением «Центр по сертификации оконной и дверной техники» (ЦС ОДТ),  ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ)  при участии автономной некоммерческой  организации  АНО «Красноярскстройсертификация».

2   ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от              №            )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004(97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004(97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Армения Киргизия Россия Узбекистан | AM KG RU UZ | Минэкономики Республики Армения Кыргызстандарт Росстандарт Узстандарт |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии                    от                 20    г. №       межгосударственный стандарт ГОСТ 23166−     введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с

5 ВЗАМЕН ГОСТ 21519 - 2003

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и об изменениях к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

( Стандартинформ, оформление, 2020

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1 Область применения……………………………………………………………………………

2 Нормативные ссылки……………………………………………………………………………

3 Термины и определения…………………………………………………………………………

4 Типы и условные обозначения……………………………………………………

5 Технические требования и характеристики …………………………………………………………

5.1 Общие требования……………………………………………………………………………

5.2 Требования к конструкции …………………………………………………………………

5.3 Размеры и предельные отклонения……………………………………………………………

5.4 Характеристики………………………………………………………………………………

5.5 Требования к материалам и комплектующим изделиям ……………………………………

5.6 Системный паспорт ……………………………………………………………………………

5.7 Заводская готовность и комплектация………………………………………….……………

5.8 Маркировка ……………………………………………………………………………………

5.9 Упаковка ………..………………………………………………………………………

6 Требования к безопасной эксплуатации и обслуживанию……………………………………

7 Правила приемки…………………………………………………………………………………

8 Методы контроля ……………….…………………………………………………………………

9 Транспортирование и хранение…………………………………………………………

10 Общие требования к монтажу и эксплуатации………………………………………………

11 Гарантии изготовителя…………………………………………………………………………

Приложение А (справочное) Термины и определения…………………………………………… Приложение Б (справочное) Примеры конструкций угловых соединений и узлов крепления импоста……………………………………………………………………………………………………… Приложение В.(справочное) Примеры конструктивного решения профильных систем ….. Приложение Г (справочное) Примеры типов угловых соединений ……………………………...

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БЛОКИ  ОКОННЫЕ  ИЗ  АЛЮМИНИЕВЫХ  ПРОФИЛЕЙ

Технические условия

Window of aluminium. Specifications

Дата введения −

# 1 Область применения

Требования настоящего стандарта распространяются на оконные и дверные балконные блоки (далее – изделия) одинарной конструкции со стеклопакетами,  изготавливаемые из профилей из алюминиевых сплавов и предназначенные для применения в жилых и общественных  зданиях  различного назначения.

Настоящий стандарт не распространяется на фасадные светопрозрачные конструкции и на их открывающиеся элементы, а также на оконные блоки специального назначения в части дополнительных требований к пожаробезопасности, защите от взлома и т.д.

Область применения конкретных типов  изделий устанавливают в зависимости от функционального назначения зданий и помещений, условий эксплуатации в соответствии с действующими сводами правил, ГОСТ 23166  и требованиями настоящего стандарта.

Стандарт может быть применен для целей подтверждения соответствия продукции.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов

ГОСТ 3.1001 Единая система технологической документации. Общие положения

ГОСТ 9.031 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия анодно-окисные полуфабрикатов из алюминия и его сплавов. Общие требования и методы контроля

ГОСТ 9.301 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования

ГОСТ 9.302 (ИСО 1463, ИСО 2064, ИСО 2106, ИСО 2128, ИСО 2177, ИСО 2178, ИСО 2360, ИСО 2361, ИСО 2819, ИСО 3497, ИСО 3543, ИСО 3613, ИСО 3882, 3892,ИСО 4516, ИСО 4518, ИСО 4522-1, ИСО 4522-2, ИСО 4524-1, ИСО 4524-3, ИСО 4524-5, ИСО 8401) Единая система защиты от

__________________________________________________________________

Издание официальное

коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 9.303 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 111 Стекло листовое бесцветное. Технические условия

ГОСТ 538 Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия

ГОСТ 5088 Петли для оконных и дверных блоков. Технические условия

ГОСТ 5089 Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия

ГОСТ 8828  Бумага – основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия

ГОСТ 10354 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 15140 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

ГОСТ 19091 Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Методы испытаний

ГОСТ 22233 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Технические условия

ГОСТ 23118  Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

ГОСТ 23166  Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия

ГОСТ 24033 Окна. Двери. Ворота. Методы механических испытаний

ГОСТ 24404. Изделия из древесины и древесных материалов.  Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения

ГОСТ 24866 Стеклопакеты клееные. Технические условия

ГОСТ 26433.0 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

ГОСТ 26433.1 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

ГОСТ 26602.1 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче

ГОСТ 26602.2 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости

ГОСТ 26602.3 Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции

ГОСТ 26602.4 Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света

ГОСТ 26602.5 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке

ГОСТ 30494 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ГОСТ 30698 Стекло закаленное. Технические условия

ГОСТ 30733 Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием. Технические условия

ГОСТ 30777 Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия

ГОСТ 30778 Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия

ГОСТ 30826 Стекло многослойное. Технические условия

ГОСТ 30971 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия

ГОСТ 31014 Профили полиамидные стеклонаполненные. Технические условия

ГОСТ 31149 (ISO 2409:2013) Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза

ГОСТ 31364 Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Технические условия

ГОСТ 31462 Блоки оконные защитные. Общие технические условия

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в сети Интернет на официальном сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 23166, ГОСТ 22233, а также термины с соответствующими определениями, отражающие специфику конструкций оконных и дверных балконных  блоков с профилями из алюминиевых сплавов, приведенные в приложении А.

4  Типы и условные обозначения

4.1 По  функциональному назначению, виду светопрозрачного заполнения и основным эксплуатационным характеристикам  изделия  классифицируют по ГОСТ 23166.

4.2  По вариантам конструктивного исполнения  профилей  изделия  подразделяют на типы:

- из полых алюминиевых профилей (П):

- комбинированных алюминиевых профилей с термоизоляционной вставкой (КПТв);

- комбинированных алюминиевых профилей с термоизоляционной вставкой, заполненной утеплителем  (КПТву);

- .алюминиевых профилей с облицовкой накладными деревянными планками (КПТвП, КПТвуП).

  - Структура условного обозначения изделий приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Порядок изложения элементов условного обозначения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где: 1 – вид  изделия ;

2 – вариант конструктивного исполнения профилей;

3 – вариант остекления;

4 – габаритные размеры изделия [высота, ширина, толщина (ширина коробки)];

5 – класс по воздухопроницаемости;

6 – класс по водопроницаемости;

7 – класс стойкости к ветровым нагрузкам;

8 – данные по приведенному сопротивлению теплопередаче;

9 – способ  открывания;

10 – направление открывания створки;

11 – обозначение настоящего стандарта;

12 – дополнительные сведения.

Обозначение  вида  изделия,  варианта конструктивного исполнения, габаритных размеров, варианта остекления, способов открывания и направления открывания створки должно соответствовать ГОСТ 23166.

Обозначение  варианта  конструктивного исполнения  профилей изделия – по 4.2.

Эксплуатационные характеристики изделий (в виде классов или в количественном выражении), эскиз изделия, особенности конструкции изделия (например, марку профильной системы, цвет изделий, наличие устройств проветривания и пр.) приводят в проектной документации, в паспорте и договоре на поставку в виде текстовой записи.

Пример условного обозначения оконного блока  из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой с двухкамерным стеклопакетом (4М1-14-4-14-И6), высотой 1660 мм, шириной 1470 мм, толщиной (шириной коробки) 82 мм, класса по сопротивлению ветровой нагрузке - ВБ, изготовленного  по  настоящему стандарту:

ОА КПТв СПД (4М1-14-4-14-И6) 1660-1470-82 В2 ГОСТ 21519-

# 5 Технические требования и характеристики

5.1  Общие требования

5.1.1 Изделия  должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, ГОСТ 23166, образцам-эталонам в соответствии с ГОСТ 15.309 и изготовляться по конструкторской и технологической документации, оформленной в соответствии с требованиями ГОСТ 2.102 и ГОСТ 3.1001 и утвержденной руководителем предприятия-изготовителя.

5.1.4 Предельно допустимые габаритные размеры и площадь изделия, а также максимально допустимые размеры открывающихся створок (в т. ч. соотношение их ширины и высоты), их площадь и масса устанавливают в технической документации предприятия-изготовителя на основании рекомендаций изготовителей профильных систем и систем фурнитуры. Максимальные размеры и массу створок изделий устанавливают с учетом статических характеристик поперечного сечения профилей, вида открывания и массы открывающихся элементов, предполагаемых эксплуатационных нагрузок и расчетного значения прогибов силовых профильных элементов.

Изготовление оконных блоков (створок) с площадью и массой, превышающими расчетные значения, должно быть подтверждено результатами лабораторных испытаний согласно ГОСТ 26602.5 (или иных нормативных документов) в испытательном центре, допущенном к проведению таких испытаний в порядке, установленном действующим законодательством государства - участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.

5.1.5 Силовые профильные элементы оконных и дверных балконных блоков (импосты, штульпы, угловые соединители и пр.) должны быть рассчитаны на величину прогиба от действия ветровой нагрузки, собственного веса и климатического исполнения изделия с учетом требований нормативных документов, действующих на территории государства – участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.

Предельный прогиб силовых профильных элементов изделий следует принимать в соответствии с  таблицей 5 ГОСТ 23166.

Несущая способность профильных деталей и комплектующих элементов изделий, не подлежащих прочностному расчету,  должна обеспечивать восприятие эксплуатационных нагрузок.

5.1.6 Предельный относительный прогиб стекол, входящих в состав стеклопакетов оконных и дверных  балконных блоков  должны соответствовать значениям, установленным в  ГОСТ 24866 и нормативных документах, действующих на территории государства – участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.

5.2 Требования к конструкции

5.2.1 Требования к конструктивному исполнению изделий должны исходить из требований к функциональному назначению помещений в соответствии с ГОСТ 23166 и нормативных документов, действующих на территории государства – участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.

5.2.2  Оконные и  дверные балконные блоки  представляют собой одинарные конструкции из рамочных элементов, выполненных из алюминиевых профилей по ГОСТ 22233.

Изделия включают в себя  профильные рамочные элементы (коробка, створка), дополнительные элементы жесткости (импосты), соединительные элементы и  прозрачное заполнение (стекло, стеклопакеты),

5.2.3  Угловые соединения рамочных элементов следует изготовлять с закладными деталями (соединительными уголками)  на механических связях  при помощи крепежных изделий - штифтов или винтов либо способом  обжатия (опрессовки) с применением быстротвердеющего  клея.

При угловом соединении комбинированных профилей с термоизоляционными вставками  соединительные уголки устанавливают в наружную и внутреннюю камеры.

Импостные соединения должны быть собраны при помощи  закладных деталей с  механическим креплением штифтами или винтами. Допускается применение Т-образных и крестообразных соединений. При этом прочность соединения импоста с рамочными деталями должна быть не ниже прочности, установленной для угловых соединений.

Конструктивные решения соединений приводят в конструкторской документации на конкретные виды изделий. Примеры  конструкций угловых соединений профилей, узлов крепления импоста и угловых соединений  створки и коробки  приведены на  рисунках Б.1 - Б.5  приложения Б.

5.2.4 Габаритные размеры и площадь изделия, а также размеры и массу открывающихся створок (в т. ч. площадь, соотношение их ширины и высоты), следует принимать на основании рекомендаций изготовителей профильных систем и систем фурнитуры.

5.2.5 Блоки оконные и дверные балконные  могут иметь  распашное, поворотное, поворотно-откидное, параллельно-раздвижное, средне – и верхнеповоротное открывание створчатых элементов в соответствии с ГОСТ 23166, ГОСТ 30777.   Подвижность открывающихся элементов изделий  обеспечивается применением различных типов фурнитуры по ГОСТ 30777.

Требования к выбору видов открывания должны учитывать удобство в эксплуатации, т.е. соблюдение эргономических требований, а также конструктивные решения в части  обеспечения надежности и прочности, установленные  в ГОСТ 30777.

Примеры  конструктивного решения оконных и  дверных балконных  блоков с различными типами открывания  и  устройства  притворов  приведены на рисунках  1 – 11.

1, 2 - профиль коробки и угловые крепежные детали; 3, 4 - профиль створки и угловые крепежные детали;
5 - 7 - стеклопакет, уплотняющие прокладки, подкладка и опорная деталь; 8 - уплотняющие прокладки в
притворе; 9 - козырек водосливного отверстия; 10 - термоизоляционные вставки профилей коробки и створки

Рисунок 1 - Пример конструктивного решения оконного блока с поворотно-откидным
открыванием створки внутрь помещения

Рисунок 2 - Пример конструктивного решения оконного блока с откидным открыванием
створки внутрь помещения

Рисунок 3 - Вариант конструктивного решения узлов притвора оконного блока
с поворотно-откидным открыванием внутрь помещения

Рисунок 4 - Вариант конструктивного решения узлов притвора оконного блока
с откидным открыванием внутрь помещения

Рисунок 5 - Пример конструктивного решения оконного блока с подвесным открыванием створки наружу

А - открывание внутрь помещения; Б - открывание наружу

Рисунок 6 - Примеры конструктивных решений срединного притвора

Рисунок 7 - Пример конструктивного решения оконного блока с комбинированным остеклением:
остекленная коробка внизу и открывающаяся фрамуга вверху

Рисунок 8 - Вариант конструктивного решения срединного притвора (открывание внутрь помещения)

Рисунок 9 - Вариант конструктивного решения оконного блока с комбинированным остеклением:
остекленная коробка и открывающаяся створка (открывание внутрь помещения)

Рисунок 10 - Пример конструктивного решения балконного дверного блока с распашным открыванием наружу

Рисунок 11 - Пример конструктивного решения  дверного  балконного  блока с распашным открыванием внутрь

5.2.6  В соответствии с ГОСТ 30777 в конструкции изделий рекомендуется применение петель, в т. ч. скрытых, обеспечивающих регулирование зазоров в притворах, и фиксаторов открывания, регулирующих угол открывания створчатых элементов (в т.ч. в положении щелевого проветривания).

Примечание – При применении скрытых и полускрытых петель в оконных и дверных балконных блоках должны быть обеспечены все эксплуатационные показатели изделий по 5.4.1, 5.4.2 и, при необходимости, проведены дополнительные испытания по определению сопротивления теплопередаче для исключения промерзания в зоне петель (например, в случае врезки в зоне термического разрыва профиля рамы).

При переводе изделий из режима открывания в режим закрывания и обратно должны быть соблюдены эргономические требования согласно ГОСТ 30777, обеспечивающие удобство эксплуатации, а также применены блокираторы ошибочного действия.

5.2.7 Тип, количество и место расположения петель и запирающих приборов в изделии устанавливают в рабочей документации в соответствии с рекомендациями производителей профилей и фурнитуры..

5.2.8 В конструкции изделий должны быть предусмотрены функциональные отверстия, обеспечивающие надежный отвод дождевой воды, осушение внутренних полостей под стеклопакетами и, при необходимости, компенсацию ветрового давления.

Профили створок (полотен) наружных изделий должны иметь отверстия  (пазы) для вентилирования полости между кромками стеклопакетов и профилями створок.  Рекомендуемые диаметр отверстий - не менее 5 мм, размер  паза   - не менее  4 ( 13 мм.

Нижние профили коробок и горизонтальные импосты  должны иметь водосливные отверстия размером не менее 5 ( 25 мм, защищенные  козырьками (колпачками).

5.2.9  Конструкция  дверного балконного блока  может быть  составной, состоящей из скрепленных  между собой на механических связях  оконного и балконного дверного блоков,  и  типа  «французский  балкон».

5.2.10  Оконные и дверные балконные блоки типа «французский балкон» необходимо комплектовать  наружными защитными экранами высотой не менее 800мм с применением защитных стекол  - закаленного по ГОСТ 30698, многослойного по ГОСТ 30826.

5.2.11 Полотна балконных дверей могут быть застекленными полностью либо частично в комплекте с нижним непрозрачным заполнением. Требования к заполнению  балконных дверей установлены  в ГОСТ 23166.

Балконные блоки первых и последних этажей должны запираться на замки по ГОСТ 5089, многоточечную систему запирания.  На остальных этажах балконные блоки должны запираться  на специальные защелки, не предусматривающие открывания снаружи.

5.2.12 Стеклопакеты и стекла в изделиях  следует устанавливать на жестких полимерных подкладках. Схемы  расстановки  подкладок должны  соответствовать ГОСТ 23166  и  приводятся в рабочих чертежах.

Конструкция подкладок должна исключать возможность касания стеклопакетом (стеклом) алюминиевых поверхностей и смещения подкладок при эксплуатации изделий.

5.2.13  Уплотнение притворов створок выполняют при помощи эластичных полимерных уплотняющих прокладок, установленных в пазы профилей внатяг по всему периметру притвора. Уплотняющие прокладки должны соответствовать требованиям ГОСТ 30778

Число контуров уплотняющих прокладок  в притворах  устанавливают в рабочей документации изготовителя в зависимости от назначения и специфики конструкции оконного, дверного балконного блока, но не менее двух.  Прилегание прокладок должно быть плотным, препятствующим проникновению воды.

5.2.14  Конструкция защитных оконных блоков, устанавливаемых на  первых и последних этажах здания, а также под козырьками  и парапетами, должна  соответствовать требованиям ГОСТ 31462.

5.2.15  Конструкция оконных блоков для охраняемых помещений должна соответствовать требованиям  нормативных документов, действующих на территории государства – участника Соглашения.

5.2.14  Конструкция оконных блоков с  наличием  неоткрывающихся  створок или глухого остекления  должна соответствовать требованиям  раздела  6 ГОСТ 23166.

5.2.15 Конструкция изделий должна обеспечивать невозможность их несанкционированного открывания  или демонтажа элементов  с наружной стороны.

5.2.16 Изделия для отапливаемых помещений, служащие для обеспечения нормированного требования к приведенному сопротивлению теплопередаче в соответствии с ГОСТ 23166,  следует изготавливать из профилей с термоизоляционными вставками (термовставками).

Примеры  конструктивного решения  профильных систем  приведены на рисунках В.1 и В.2 приложения В.

5.2.17 Для выполнения требований к микроклимату в жилых помещениях в соответствии с требованиями ГОСТ 30494 конструктивное решение изделий должно предусматривать дополнительные элементы  для обеспечения проветривание помещений, солнцезащиты и звукоизоляции,  установленные в ГОСТ 23166.

5.2.18 Для повышения сопротивления ветровой нагрузке в конструкции оконных и дверных балконных блоков рекомендуется применять профили  по рекомендации системодателя,  петли и ответные планки во взломоустойчивом исполнении, многоточечную систему запирания, упрочненные  крепежные изделия  и  иные мероприятия  в соответствии с  рекомендациями  ГОСТ 23166, ГОСТ 31462.

5.2.19 Для обеспечения устойчивости и  прочности крупногабаритных изделий рекомендуется применять технологию вклейки стеклопакетов в соответствии с ГОСТ 31462.

5.2.20  Изделия должны быть защищены от коррозии  согласно требованиям нормативных документов, действующих на территории государства – участника Соглашения.  Алюминиевые элементы изделий должны иметь анодно-окисное или порошковое полимерное покрытие  в соответствии с требованиями  ГОСТ 22233.

5.2.21 Изделия могут иметь декоративную деревянную облицовку с внутренней стороны. Требования к лакокрасочному покрытию деревянных облицовочных профилей устанавливают в договоре на изготовление изделий, но не ниже II класса по ГОСТ 24404.

5.2.22  Внешний вид изделий (цвет, глянец, текстура) должен соответствовать образцам –эталонам в соответствии с ГОСТ 15.309, утвержденным руководителем предприятия-изготовителя.

5.2.23 Конструкция оконных и дверных  балконных блоков должна обеспечивать возможность замены стекол, стеклопакетов (с механическим закреплением в раме/створке), оконных приборов, уплотняющих прокладок без нарушения целостности профильных элементов изделий.

5.2.24  Изделия должны быть безопасными при эксплуатации и выдерживать расчетную ветровую и другие нагрузки согласно  ГОСТ 23166..

Условия безопасности применения изделий различных конструкций устанавливают в проектной документации. В необходимых случаях в изделиях следует предусматривать специальные конструктивные решения для обеспечения требований к безопасной эксплуатации  в соответствии с разделом 6  ГОСТ 23166.

5.2.25 При  разработке конструктивных решений оконных и дверных балконных блоков необходимо руководствоваться положениями,  установленными в приложении Д. ГОСТ 23166.

5.3  Размеры и предельные отклонения

5.3.1 Габаритные размеры и архитектурный рисунок изделий устанавливают в рабочей проектной и технической документации, а также в заказе на изготовление изделий.

5.3.2  Предельные отклонения габаритных размеров изделий не должны превышать +/ - 1,0 мм.

5.3.3  Предельные отклонения номинальных размеров  сопрягаемых элементов изделий, зазоров под наплавом,  размеров расположения оконных приборов (фурнитуры), петель, функциональных отверстий должны быть установлены в конструкторской документации изготовителя на основании рекомендаций системодателей профилей и фурнитуры.

5.3.4 Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов не должна превышать 1,0 мм при длине наибольшей стороны  не более  1200 мм (включительно) и 2,0 мм - при длине более 1200 мм.

5.3.5  Фигурные изделия (арочные, стрельчатые, трапециевидные и т.д.) изготавливают по чертежам или шаблонам с допусками, установленными в настоящем стандарте для прямоугольных изделий с той же площадью.

5.3.6  Предельное отклонение размеров фурнитурного паза не зависит от линейных размеров рамочных элементов (рама – створка)  и должно  быть не более 0,5мм.

5.3.7  Провисание (завышение) открывающихся рамочных элементов (створок, полотен, форточек) в собранном виде не должно превышать 0,5мм вне зависимости от линейных размеров  рамочных элементов.

5.3.8  Перепад лицевых поверхностей (провес) в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости, не должен превышать 1,0 мм.

Зазоры в местах угловых и Т-образных соединений профилей не должны превышать 0,5 мм.

5.3.9  Отклонения от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов не должны превышать 1,0 мм на 1 м длины.

5.4  Характеристики

5.4.1 Основные нормируемые эксплуатационные характеристики оконных и дверных  балконных блоков  (приведенное сопротивление теплопередаче, воздухо – водопроницаемость, звукоизоляция, стойкость к ветровым нагрузкам)  должны соответствовать установленным в таблицах 1 – 5  ГОСТ 23166.

5.4.2 Основные  нормируемые  характеристики  долговечности и надежности элементов оконных и дверных балконных блоков должны соответствовать  установленным в таблице 7 ГОСТ 23166.

5.4.3  Долговечность (т.е. длительность эксплуатация) изделий  должна определяться по долговечности отдельных компонентов в соответствии с действующими стандартами:

- алюминиевых профилей – по нормативной документации, устанавливающей требования к долговечности;

- стеклопакетов – по ГОСТ 24866;

- уплотнительных прокладок – по ГОСТ 30778;

- фурнитуры (по показателям безотказности и усилия «открывание – закрывание») - по ГОСТ 30777.

Примечание: При оценке долговечности применяются комбинированные методы испытаний на воздухопроницаемость до и после испытаний на безотказность с измерением усилий «открывание – закрывание» в соответствии с ГОСТ 23166, ГОСТ 30777.

5.4.4  Прочность (несущая способность) угловых соединений створок для  изделий  массой до 80кг должна быть не менее 800Н, для изделий  массой свыше 80кг – не менее 1000Н. Прочность угловых  соединений  обвязок дверных полотен массой более 80кг - не менее 1200Н.

Схемы испытаний угловых соединений приведены в 8.12.

5.4.5  Стойкость к ветровым нагрузкам и величина прогиба несущих элементов  изделий должны  соответствовать установленным в ГОСТ 23166 и нормативных документах, действующих на территории государства – участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.

5.5 Требования к материалам и комплектующим деталям

5.5.1 Требования к профилям из алюминиевых сплавов

5.5.1.1  Для изготовления изделий применяют профили из алюминиевых сплавов по ГОСТ 22233  или иной нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.

5.5.1.2 Термоизоляционные вставки должны изготавливаться из конструкционного стеклонаполненного полиамида по ГОСТ 31014. Термоизоляционные вставки могут заполняться жесткими вспененными пенопластами (например, пенополиуретаном) или другими теплоизоляционными материалами.

5.5.1.3  Соединение термовкладышей с алюминиевыми профилями должно быть прочным, стойким к климатическим воздействиям.  Несущая способность готовых комбинированных профилей при сдвиге и поперечном  растяжении  должна  соответствовать требованиям ГОСТ 22233.

5.5.1.4  Коррозионная стойкость алюминиевых профилей должна соответствовать требованиям ГОСТ 22233.

5.5.1.5 Долговечность комбинированных профилей (стойкость к длительным климатическим и эксплуатационным воздействиям) должна быть не менее 40 условных лет эксплуатации.

5.5.2 Требования к  остеклению

5.5.2.1 Для остекления изделий применяют стеклопакеты по ГОСТ 24866, выполненные с применением листового стекла по ГОСТ 111, закаленного стекла по ГОСТ 30698, стекла с низкоэмиссионным покрытием по ГОСТ 30753, ГОСТ 31364, многослойного стекла по ГОСТ 30826, стекла с упрочняющими пленками и других видов стекол, установленные в ГОСТ 23166.

5.5.2.2   Установка стеклопакетов  в  рамочные элементы выполняется с применением опорных, фиксирующих подкладок и  уплотняющих прокладок из эластичных полимерных материалов  в соответствии с требованиями ГОСТ 23166

Опорные и фиксирующие подкладки для стеклопакетов (стекол) должны быть изготовлены из полиамида, полиэтилена низкого давления или других атмосферостойких полимерных материалов. Твердость материала прокладок должна быть 80 - 90 ед. по Шору А (справочный показатель).

5.5.2.3 Допускается вклейка стеклопакетов в рамочные элементы изделий в соответствии с ГОСТ 31462 либо иных нормативных документов, но с соблюдением основных требований к контролю и прочности клеевого соединения, установленным в ГОСТ 31462.

5.5.2.4. Непрозрачное заполнение дверных балконных блоков должно изготовляться из трехслойных панелей, состоящих из облицовочных алюминиевых листов с заполнением утеплителем.

Непрозрачные заполнения изделий для внутренних или неотапливаемых помещений допускается заполнять листовыми или профильными декоративными деталями.

5.5.2.5  Конструктивные решения узлов крепления стеклопакетов (стекол), панелей заполнения непрозрачной части дверного полотна, а также схемы расположения  опорных и фиксирующих  подкладок  устанавливают  в  технической документации изготовителя.

5.5.3 Требования к оконной фурнитуре, петлям и замочным изделиям

5.5.3.1 Для изготовления изделий используют оконные (дверные) приборы  и запирающие изделия по ГОСТ 538, ГОСТ 30777.   Рекомендуется применение петель и оконных приборов, регулируемых в двух или трех плоскостях.

Детали приборов должны иметь анодно-окисное или полимерное защитно-декоративное покрытие по ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.031. Покрытия должны быть стойкими к воздействию климатических факторов.

5.5.3.2 Крепежные детали следует изготавливать из нержавеющей стали или из стали с защитным цинковым покрытием по ГОСТ 9.303 толщиной не менее 6,0 мкм.

5.5.3.3  Оконные приборы должны обеспечивать  требования ГОСТ 30777 по  сопротивлению:

-  статической нагрузке, действующей на запорные приборы и петли;

-  крутящему моменту, приложенному к ручке в сторону закрывания (ручка в положении «закрыто»);

-  нагрузке, приложенной к ограничителю угла открывания в режиме проветривания;

- статической нагрузке, приложенной к ручке перпендикулярно плоскости створки.

5.5.3.4  Оконные приборы должны обеспечивать эргономические требования ГОСТ 30777:

- по усилию, прикладываемое к ручкам распашных створок (полотен) для их открывания;

- усилию, прикладываемому к ручкам поворотно-откидных устройств для открывания, за крывания и откидывания створки;

- максимальному крутящему моменту, прикладываемому к ручке и необходимому для перемещения тяг с запирающими элементами при закрывании и открывании изделия (т.е. при изменении положения ручки из положения «открыто» в положение «закрыто» и наоборот);

- усилию, прикладываемому к створкам при их закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок.

5.5.3.5  Коррозионная стойкость  металлических деталей оконной фурнитуры должна соответствовать требованиям ГОСТ 538.

5.5.4 Уплотняющие прокладки должны быть изготовлены из атмосфероморозостойких эластичных полимерных материалов по ГОСТ 30778 или другой НД, утвержденной в установленном порядке.

5.5.5 Герметики, крепежные элементы и другие компоненты конструкции должны быть совместимы между собой и не вызывать коррозию деталей из алюминиевых сплавов.

5.5.6 Требования к деревянной облицовке (порода древесины, вид и качество отделки, способ крепления) устанавливают в конструкторской документации и договорах на поставку изделий.

5.5.7 Дверные замки для дверных балконных блоков должны быть не ниже 2 класса по ГОСТ 5089.

5.5.8 Защелки для балконных дверных блоков должны соответствовать ГОСТ 5089, ГОСТ 30777.

5.6  Системный паспорт

5.6.1 Системный паспорт разрабатывает и утверждает изготовитель профилей (системодатель) на каждую систему профилей и на изделия (семейство изделий), выполненные на их основе, с учетом индивидуальных характеристик и рекомендаций по применению.

5.6.2 Системный паспорт должен входить в комплект технической документации системодателя и применяться при проектировании и оценке качества изделий.

5.6.3  Требования к  наличию системного паспорта и его содержанию  установлены в разделе 5.10  и приложении Г  ГОСТ 23166.

5.7  Заводская готовность и комплектация

5.7.1 Изделия должны иметь полную заводскую готовность: установленные запирающие приборы, петли, стекла/стеклопакеты, уплотняющие прокладки, законченную отделку поверхности, защитную пленку на лицевых поверхностях.

В комплект поставки изделий могут входить противомоскитные сетки, жалюзи, ставни, наличники, подоконные доски и другие детали.

Запирающие приборы, выступающие за плоскость изделия, допускается поставлять не смонтированными, а в комплекте с изделием.

При поставке изделий неполной заводской готовности уровень готовности изделий устанавливают в договоре на их изготовление (поставку) по согласованию изготовителя с потребителем.

Примечание – За наименьший уровень готовности принимают изделия, поставляемые в собранном виде, но при этом комплектация изделий может не включать в себя детали остекления, уплотняющие прокладки и накладные оконные приборы, а степень отделки может не соответствовать указанной в договоре.

Изделия сборно-разборной конструкции допускается поставлять комплектно в профилях.

5.7.2 Комплектация изделий при их поставке потребителю должна соответствовать требованиям, установленным в заказе (договоре) и быть согласована с заказчиком (потребителем).

5.7.3 В комплект поставки должны входить: спецификация деталей, узлов и элементов комплекта, паспорт, инструкция по эксплуатации изделий. Поставку сборно-разборных изделий сопровождают инструкцией по их сборке.

5.7.4 По требованию заказчика (потребителя) изготовитель представляет типовую инструкцию по монтажу изделий, если условия монтажа не установлены особо в договоре (заказе).

5.8  Маркировка

5.8.1 Каждое изделие маркируют водостойкой краской или этикеткой с указанием наименования (товарного знака) предприятия-изготовителя, условного обозначения изделия, даты его изготовления и/или номера заказа, знака (штампа), подтверждающего приемку изделий техническим контролем. Маркировка должна быть устойчивой к атмосферным воздействиям и расположена, как правило, на нелицевой стороне изделия.

5.8.2 Входящие в состав изделий профильные детали, запирающие приборы и стеклопакеты должны быть маркированы в соответствии с технической документацией на эту продукцию.

### Примечание: В случае комплектации оконных блоков стеклопакетами собственного изготовления по согласованию с заказчиком допускается стеклопакеты отдельно не маркировать, но отражать данные по маркировке стеклопакетов в обозначении и технических характеристиках оконных блоков, указанных в паспорте на изделие или в другой документации.

5.8.3 При поставке изделий в неполной заводской готовности ответственные узлы и детали изделий (оконные приборы, стеклопакеты и т. п.) должны иметь собственную маркировку, определенную в технической документации предприятия-изготовителя. Более подробная информация должна содержаться в сопроводительных документах.

5.9  Упаковка

5.9.1 Упаковка изделий должна обеспечивать их сохранность при хранении, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании. Рекомендуется упаковывать изделия в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354, которая должна быть снята с изделий при их долгосрочном хранении.

5.9.2 Не установленные на изделия приборы или части приборов должны быть завернуты в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354, упаковочную бумагу по ГОСТ 8828 или другой упаковочный материал, обеспечивающий их сохранность, прочно перевязаны и поставляться комплектно с изделиями.

5.9.3 Перед упаковкой открывающиеся створки изделий должны быть закрыты на все запорные приборы.

6  Требования к безопасной эксплуатации и обслуживанию

6.1 Требования к безопасной эксплуатации должны быть установлены в проекте (заказе) на здание с учетом функционального назначения оконных и балконных блоков и отражены в паспорте изделия либо в общем паспорте безопасности здания.

6.2 Для оконных блоков, установленных в проем без подоконника (типа «французский балкон»), или в проем с низким подоконником (600 мм и менее) рекомендуется устраивать дополнительный горизонтальный  импост в коробке оконного блока на высоте 900-1200 мм от проектного уровня чистого пола помещения, либо защитное ограждение, размещенное в проеме (с наружной или внутренней стороны) или непосредственно на оконном блоке (с наружной стороны).

Защитное ограждение может быть выполнено из металлических или ПВХ профильных элементов с металлическим армированием, безопасного стекла, комбинаций указанных материалов. Конструкция защитного ограждения должна обеспечивать восприятие  динамических нагрузок (удар мягким телом) в соответствии с ГОСТ 30777.

6.3 Основные требования к безопасной эксплуатации, включая требования к уходу за  изделиями (промывке), установлены в разделе 6 ГОСТ 23166.

# 7  Правила приемки

7.1 Продукция должна пройти проверку соответствия требованиям настоящего стандарта, ГОСТ 23166, а также условиям, определенным в договоре на изготовление (поставку) изделий.

7.2   Приемку  изделий осуществляют в соответствии с требованиями,  установленными в  разделе 7 ГОСТ 23166.

7.3 Приемо – сдаточные и периодические испытания изделий проводят с периодичностью и по номенклатуре показателей, установленных в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели, контролируемые при приемо-сдаточных и периодических испытаниях оконных и  дверных балконных блоков

| Наименование показателя | Требование | Метод испыта-ния | Категория испытаний | Периодич-ность испыта-ний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приемо-сдаточ-ные | Периоди-ческие |  |
| 1 Приведенное сопротивление теплопередаче | ГОСТ 23166 Приложение А таблица А.1 пункт 1 | 8.6 | _ | + | Один раз в пять лет |
| 2 Воздухопроницаемость | ГОСТ 23166 таблица 1 | 8.7 | _ | + |  |
| 3 Водопроницаемость (предел водонепроницаемости) | ГОСТ 23166 таблица 2 | 8.7 | _ | + |  |
| 4 Звукоизоляция | ГОСТ 23166 таблица 3 | 8.8 | _ | + |  |
| 5 Сопротивление ветровой нагрузке | ГОСТ 23166 таблицы 4,5 | 8.10 | _ | + |  |
| 6 Сопротивление статическим нагрузкам | 5.4.2 | 8.9 | _ | + | Один раз в три года |
| 7 Безотказность (надежность) | 5.4.2 | 8.13 | -- | + |  |
| 8 Соответствие эргономическим требованиям | 5.5.3.4 | 8.13 | + | + |  |
| 9 Прочность угловых соединений* | 5.4.4 | 8.12 | + | + | См. примеча-ние |
| 10 Прочность вклейки стеклопакетов (при наличии) | 5.5.2.3 | 8.21 | _ | + | Один раз в три года |
| 11 Внешний вид изделия | 5.2.2.2 | 8.5 | + | _ | Сплош-ной контроль |
| 12 Размеры, предельные отклонения | 5.3 | 8.2 | + | _ |  |
| 13 Сборка изделия в соответствии с рабочей документацией, плотность прилегания уплотняющих прокладок | 5.2.7; 5.2.8; 5.2.10; 5.2.12; 5.2.13, 5.2.14, 5.2.16; 5.2.17; 5.2.25 | 8.2 8.4 | + | _ |  |
| 14 Работоспособность оконной фурнитуры и петель | 5.2.6, 5.2.7 | 8.3 | + | _ |  |
| 15 Комплектность, маркировка, упаковка | 5.7 – 5.9 | 8.1 | + | _ | Сплош-ной контроль |
| Примечание: - Прочность угловых соединений контролируют при приемо-сдаточных испытаниях с периодичностью, установленной в технологической документации предприятия-изготовителя, и при периодических испытаниях один раз в три года. - Коррозионную стойкость, адгезию и качество защитных и защитно-декоративных покрытий проверяют на комплектующих металлических деталях в процессе их производства. Результаты оценки этих показателей оформляются протоколом испытаний и заносятся в паспорт комплектующего изделия. |

# 8 Методы контроля

  - Внешний вид изделий, комплектность, правильность установки элементов остекления и уплотняющих прокладок, наличие функциональных отверстий, фурнитуры, петель, крепежных и других деталей проверяют визуально на соответствие образцам-эталонам, требованиям настоящего стандарта и конструкторской документации.

Маркировку и упаковку проверяют визуально.

  - Геометрические размеры изделий определяют с использованием методов, установленных в ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1, ГОСТ 24033, ГОСТ 23166.

Приборы (оборудование) для проведения измерений должны быть поверены в установленном порядке.

  - Работу фурнитуры и петель проверяют пятиразовым открыванием и закрыванием створчатых  элементов и запирающих приборов.

  - Для определения плотности прилегания уплотняющих прокладок в притворах на прокладки наносят красящее вещество (например, цветной мел). Открывающиеся элементы изделий плотно закрывают. После раскрытия изделий проверяют непрерывность оставленного следа. Если имеется хотя бы одно прерывание следа, плотность прилегания прокладок считают неудовлетворительной.

  - Внешний вид защитно-декоративного покрытия (цвет, глянец, текстура поверхности) проверяют на соответствие образцам-эталонам в соответствии с ГОСТ 15.309, утвержденным руководителем предприятия-изготовителя.

  - Приведенное сопротивление теплопередаче оконных и дверных балконных блоков определяют по ГОСТ 26602.1 либо расчетным методом с учетом требований нормативных документов, действующих на территории государства – участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.

Результаты испытаний могут быть распространены на конструкции, схожие по конструктивному исполнению, с размерами, не превышающими размеры испытанного образца.

  - Воздухопроницаемость и предел водонепроницаемости изделий  определяют по ГОСТ 26602.2 либо другому нормативному документу на методы испытаний. Если конструкция оснащена приточным вентиляционным клапаном, то в процессе испытаний на водопроницаемость клапан должен быть открыт, а при испытании на воздухопроницаемость – закрыт.

Результаты испытания распространяются на изделия, схожие с образцом по конструктивному исполнению, размеры которых превышают размеры опытного образца не более чем на 50 %

Примечание – Для получения более полных и достоверных результатов испытаний, связанных с долгосрочной эксплуатацией оконных блоков и позволяющих оценить долговечность конструкции, рекомендуется проводить испытания по определению воздухо-проницаемости по следующей схеме:

а) проведение испытаний на новом образце с установлением класса по воздухопроницаемости;

б) проведение испытаний этого образца на надежность в соответствии с ГОСТ 30777;

в) при получении положительных результатов испытаний на надежность проведение повторных испытаний этого образца по определению воздухопроницаемости.

Оценкой результатов испытаний является соответствие изделия первоначально установленному классу по воздухопроницаемости либо измененному не более чем на один класс.

  - Звукоизоляцию изделий  определяют методами по ГОСТ 26602.3 и нормативным документам, действующим на территории государства – участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.

  - Сопротивление  изделий статическим нагрузкам определяют методами по ГОСТ 30777, ГОСТ 24033. Результатом испытаний считается сохранение геометрической формы и работоспособности изделий.

  - Сопротивление  изделий ветровой нагрузке  определяют методами согласно ГОСТ 26602.5, ГОСТ 31462 либо иного стандарта на метод испытаний.

Результаты испытания на сопротивление ветровой нагрузке могут быть распространены на изделия схожего конструктивного исполнения, размеры которых не превышают размеров опытного образца.

8.11 Общий коэффициент пропускания света определяют по ГОСТ 26602.4.

8.12  Прочность (несущую способность) угловых соединений изделий определяют по схемам приложения нагрузки, приведенным на рисунках 12 – 14. Величину контрольных нагрузок принимают по 5.4.4. Образцы углов изготавливают на оборудовании и по режимам, установленным в технологической документации.  Количество образцов для испытаний – не менее трех каждого вида  [створка (обвязка  полотна), коробка].

Размеры образцов и схемы приложения нагрузки  приведены на рисунках 12 – 14. Испытания угловых соединений проводят на сжатие (см. рисунок 12), растяжение (см. рисунок 13) и срез (вырыв) (см. рисунок 14)

Рисунок 12 - Схемы приложения нагрузок при определении прочности угловых соединений на сжатие

Рисунок 13 - Схемы приложения нагрузок при определении прочности угловых соединений на растяжение

1 – точка приложения нагрузки; 2 – испытательный образец; 3 – вертикальная опора; 4 – упор; 5 – хомуты для крепления образца

Рисунок 14 – Схемы приложения нагрузок при определении прочности угловых соединений на срез (вырыв)

8.12.1 Порядок подготовки  испытательных образцов

Срезы для угловых соединений следует выполнять под углом 45*, свободные концы обрезают под прямым углом.

Угловые соединения  могут быть выполнены  с применением  крепежных изделий – штифтов (см. рисунок Г.1 приложения Г), винтов (см рисунок Г.2 приложения Г), либо методом обжима (опрессовки) (см. рисунок Г.3 приложения Г),.

8.12.1.1 При штифтовом  и винтовом  креплениях подготовку образцов выполняют в последовательности:

- по щаблону размечают и выполняют отверстия под штифты (винты) и клей;

- на угловые срезы, примыкающие друг к другу, наносят герметик, предварительно произведя  зачистку срезов;

- в профили  устанавливают закладные угловые соединители;

- в выполненные  отверстия вставляют штифты (винты) и затягивают;

- в отверстия для клея вводят двухкомпонентный (однокомпонентный) клей.

8.12.1.2 Обжимной вариант изготовления образцов предполагает использование специального оборудования (обжимная машина).  Последовательность действий:

- на угловые срезы, примыкающие друг к другу, наносят герметик, предварительно произведя  зачистку срезов;

-  в профили  устанавливают закладные угловые соединители;

-  выполняется обжим углов на обжимной машине;

- в отверстия для клея вводят двухкомпонентный (однокомпонентный) клей.

Примечание:

- при автоматическом оборудовании для выполнения углов операции по нанесению герметика и клея проводят в автоматическом режиме;

- при необходимости видимая внутренняя поверхность  углового соединения может упрочняться дополнительным тонким листовым угловым соединителем.

8.12.2 Оборудование для проведения испытаний:
      - испытательный стенд (или приспособление);

8.12.3  Средства испытаний  и  вспомогательные устройства:
      -  установка, включающая приспособление для крепления образца (хомуты, болтовой зажим), винтовой  механизм для создания нагрузки;

-  динамометр с погрешностью измерений ±10 Н либо набор грузов, соответствующих величине  контрольной нагрузки;
     - линейка металлическая;
     - угломер;

8.12.4 Порядок проведения испытаний

8.12.4.1 Размеры образцов и схемы приложения нагрузки приведены на рисунках  12 – 14.

8.12.4.2 При испытаниях прикладывается нагрузка (например, при помощи винтового приспособления, навешиванием грузов ). Величину нагрузки измеряют динамометром.

8.12.4.3 Нагружение  образцов производят равномерно  до достижения величины  контрольной нагрузки. Образцы выдерживают под нагрузкой не менее трех минут.
       8.12.5  Обработка результатов испытаний.

Положительной оценкой результата испытаний является сохранение целостности углового соединения. При приложении нагрузки допускается образование зазора не более 1,0 мм. Если зазор имеет большую величину и после снятия нагрузки он исчезает (т.е. края угла сходятся) результат испытания считается положительным.

8.13 Испытания  изделий на безотказность и соответствие эргономическим требованиям проводят методами установленными ГОСТ 30777, ГОСТ 24033. Результаты испытаний распространены на изделия, размеры и масса которых не превышают данных испытуемого образца.

8.14  Испытания на безотказность и прочность многоригельных замков и замков  безопасности определяют по ГОСТ 5089 и ГОСТ 19091.

8.15  Стойкость оконных блоков к взлому определяют по ГОСТ 31462.

8.16 Прочность сцепления лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью (адгезию) определяют методом решетчатых надрезов по ГОСТ 15140, ГОСТ 31149 с дополнениями, установленными в стандартах на конкретные виды изделий.

8.17 Испытания по определению прочности петель и прочности крепления петель к профильным элементам оконного блока проводят в соответствии с ГОСТ 24033.

8.18 Испытания на долговечность (стойкость к длительным циклическим климатическим нагрузкам) оконных и балконных блоков проводят в соответствии с действующими нормативными документами на отдельные комплектующие (профили, стеклопакеты, уплотняющие прокладки, фурнитура). Определение долговечности оконных и балконных блоков в сборе при необходимости должно быть проведено по отдельной методике, учитывающей работу изделия под воздействием переменных климатических факторов и изменение каждой из основных эксплуатационных характеристик изделия (сопротивление теплопередаче, воздухо- и водопроницаемость, сопротивление ветровой нагрузке, механическая прочность, безотказность и др.),

8.19  Стойкость алюминиевых профилей к коррозии проверяют в соответствии с ГОСТ 222233.

8.20 Толщину металлических и лакокрасочных покрытий на металлических поверхностях изделий измеряют на отдельных элементах посредством толщиномеров с областью измерения, установленной в ГОСТ 9.302.

8.21 Испытания по определению прочности вклейки стеклопакета в рамочные элементы конструкции проводят методами в соответствии с ГОСТ 31462.

8.22 Испытания  дополнительных  устройств безопасности проводят методами в соответствии с ГОСТ 24033.

9  Транспортирование и хранение

9.1  Требования к хранению изделий установлены в ГОСТ 23166

9.2 Требования к хранению и транспортированию комплектующих деталей, а также правила транспортирования сборно-разборных изделий устанавливают в нормативных документах на конкретные виды изделий с учетом требований ГОСТ 23118.

# 10 Общие требования к монтажу и эксплуатации

  - Требования к монтажу изделий, включая устройство монтажных швов в узлах примыкания изделий к стенам, устанавливаются в конструкторской и проектной документации на конкретные варианты узлов примыканий согласно ГОСТ 30971 и  иных нормативных документов на монтаж изделий.

  - Монтаж оконных и балконных блоков, балконного остекления следует проводить таким образом, чтобы все действующие на них нагрузки и воздействия были переданы на несущие конструкции здания.

  - Крепление изделий к несущей основе следует проводить с помощью монтажных крепежных элементов, рассчитанных на восприятие этих нагрузок с учетом класса защиты изделия. Расположение элементов крепления и способ их закрепления в стенах зданий должны быть указаны в конструкторской и проектной документации.

  - Монтаж изделий должен быть осуществлен профильными строительными организациями либо предприятиями – изготовителями изделий. Окончание монтажных работ должно быть подтверждено актом сдачи-приемки, оформленным в установленном порядке.

  - По требованию заказчика (потребителя) изготовитель изделий (либо монтажная организация) должен предоставлять типовую инструкцию по монтажу изделий, содержащую: чертежи (схемы) типовых монтажных узлов примыкания; перечень применяемых при монтаже изделий материалов (с приведением сведений об их совместимости) и температурных режимов их применения; последовательность технологических операций по монтажу оконных блоков.

  - Правила эксплуатации изделий устанавливают в инструкции по эксплуатации и прочей документации, входящей в комплект поставки изделий.

10.7 Основные требования к монтажу и эксплуатации  изделий установлены в ГОСТ 23166.

10.8 Требования к проведению входного контроля при поставке изделий на строительный объект должны соответствовать требованиям ГОСТ 23166 и нормативных документов, действующих на территории государства – участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.

# 11 Гарантии изготовителя

11.1 Гарантийный срок эксплуатации и хранения изделий  принимают согласно  ГОСТ 23166.

11.2 При необходимости потребитель может заключать договоры с эксплуатирующей организацией либо с изготовителем на проведение обслуживания изделий.

11.3  В случае, если приемка изделий была проведена потребителем (заказчиком), изготовитель не освобождается от ответственности при обнаружении скрытых дефектов, приведших к нарушению эксплуатационных характеристик изделий в течение гарантийного срока службы.

ПРИЛОЖЕНИЕ  А

(справочное)

# Термины и определения

В настоящем стандарте применены  следующие термины с соответствующими определениями:

А.1 профильная система: Набор (комплект)  алюминиевых профилей и комплектующих элементов, объединенных в законченную конструктивную систему, оформленную конструкторской документацией;

А.2  алюминиевый профиль: Прессованное (экструдированное) изделие с заданными размерами и формой поперечного сечения;

А.3  ширина профиля: Наибольший размер между лицевой наружной и внутренней поверхностями профиля;

А.4  высота профиля: Наибольший размер поперечного сечения профиля в направлении, перпендикулярном ширине профиля;

А.5  фальц: Часть поверхности профиля, образованная выступом одной из его частей;

А.6  фальцлюфт: Расстояние между створкой и коробкой, устанавливаемое исходя из условий нормального функционирования запирающих оконных приборов;

А.7  термоизолирующая вставка (термомост):  Элемент комбинированных профилей, предназначенный для снижения коэффициента теплопередачи алюминиевых систем;

А.8  витринные оконные блоки: Оконные блоки, предназначенные для заполнения стеновых проемов под витрину и обладающие повышенным  сопротивлением к ударным и другим воздействиям.

А.9  витражные светопрозрачные конструкции:  Многоячеистые конструкции из рамочных элементов со светопрозрачным заполнением, устанавливаемые в основные проемы зданий путем закрепления профилей коробки (рамы) непосредственно к откосу проема;

А.10  угловое соединение: Фиксация двух отрезков профилей посредством закладного элемента (металлического уголка), крепежных комплектующих (штифтов, винтов) и клея.

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

(справочное)

Примеры конструкций угловых соединений и  узлов  крепления  импоста

а - соединительный уголок; б - соединение опрессовкой крепежного уголка; в - соединение крепежным
уголком с дополнительной фиксацией винтами; г - соединение уголком с эксцентриковым зажимом

Рисунок Б.1 - Примеры конструкций угловых соединений профилей

Рисунок Б.2 - Примеры конструктивного решения узла крепления импоста

Рисунок Б.3 - Примеры конструктивных решений импостного соединения и узла порога балконной двери     (вариант конструкции «с порогом»)

Рисунок Б.4 - Примеры конструктивных решений узлов угловых соединений створки и коробки

Рисунок Б.5 - Примеры конструктивных решений узлов угловых соединений створки и коробки

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Примеры конструктивного решения профильных систем

а - полые профили; б - комбинированные профили с однокамерной термоизоляционной вставкой;
в - комбинированные профили с двух- и трехкамерной термоизоляционной вставкой;
г - комбинированные профили с термоизоляционной вставкой, заполненной пенным утеплителем

Рисунок В.1 - Примеры конструктивного решения профильных систем

Рисунок В.2 - Пример конструктивного решения профильной системы с деревянной облицовкой

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Примеры  типов  угловых  соединений

Рисунок Г.1 – Угловое соединение, выполненное с помощью штифтов

Рисунок Г.2 – Угловое соединение, выполненное с помощью винтов

Рисунок Г.3 – Угловое соединение, выполненное обжимом (опрессовкой)

____________-__________________________________________________________________

УДК												МКС

Ключевые слова: оконные и балконные блоки из алюминиевых профилей; балконное остекление из алюминиевых профилей; алюминиевые профили, светопрозрачное остекление; технические условия; технические требования; требования безопасной эксплуатации; правила приемки; методы контроля; методы испытаний; приемо-сдаточные испытания; упаковка, транспортирование и хранение; требования к монтажу; входной контроль при поставке готовых изделий на строительный объект; гарантии изготовителя

______________________________________________________________________________

Исполнители: : Руководитель разработки директор Частного учреждения – Центр по сертификации оконных и дверных блоков _______________ Власова Т.В. личная подпись

# Footnotes

В Российской Федерации ветровую нагрузку определяют по СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия», а прочностной расчет выполняют согласно требованиям ГОСТ Р 56926–2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия».

В Российской Федерации – в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия»

В Российской Федерации – в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия».

В Российской Федерации – в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57788-2017 «Блоки оконные и дверные защитные для охраняемых помещений. Общие технические условия»

В Российской Федерации – согласно требованиям СП 28.13330.2017 «СНиП  2.03.11 – 85 Защита строительных конструкций от коррозии».

В Российской Федерации – в соответствии с ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия»

В Российской Федерации - в соответствии с СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» и ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия»

В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 10140-2 -2012 «Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума»

В Российской Федерации - согласно требованиям ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия»